Příloha č.1 – Technická specifikace

Ochranný materiál a příslušenství v případě použití nebezpečných chemických, biologických, radiačních či nukleárních látek (CBRN)

| Položka | Požadovaná technická specifikace | Splňuje ANO / NE | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kyslíkový dýchací přístroj (KDP) s uzavřeným okruhem pro dlouhodobé zásahy s ochrannou dobou až 4 hodiny – 12 sad |
| 1.1. Základní popis |
| - základní popis KDP | KDP s uzavřeným okruhem pro dlouhodobé zásahy s chemicky vázaným kyslíkem a regenerací dýchaného média |  | Doplní uchazeč |
| - celoobličejová maska | Černá barva, panoramatický zorník, nezkreslené zorné pole, univerzální velikost, uchycení pomocí 5-ti bodového upínacího systému, hovorová membrána pro komunikaci |  | Doplní uchazeč |
| - dýchací hadice | Černé barvy, vedeny pod paží |  | Doplní uchazeč |
| - kryt KDP | Černé barvy, odolný proti nárazu, antistatická úprava |  | Doplní uchazeč |
| - sada kanystrů (součást KDP) | Kanystry pro použití KDP v délce až 4 hodin |  | Doplní uchazeč |
| - regenerace dýchaného média | Řízena intenzitou dýchání |  | Doplní uchazeč |
| - chlazení dýchaného média | Integrovaný chladič |  | Doplní uchazeč |
| - nabíječka akumulátoru | V každé sadě včetně propojovacích kabelů |  | Doplní uchazeč |
| - certifikace KDP | Z důvodu absence EN požadujeme schválení dle příslušné národní normy – např. dle DIN 58652 nebo jiného uznávaného standardu |  | Doplní uchazeč |
| - certifikace celoobličejové masky | EN 136:1998 |  | Doplní uchazeč |
| - provozní doba KDP | Až 4 hodiny |  | Doplní uchazeč |
| - hmotnost KDP | Do 15 kg |  | Doplní uchazeč |
| - šířka KDP (zajištění dobré průchodnosti s KDP na zádech ve vnitřních prostorách během zásahu) | Do 400 mm |  | Doplní uchazeč |
| - barva | Černá (přístroj, maska, hadice) |  | Doplní uchazeč |
| - ochrana dýchacích hadic | Chráněné ochranným obalem proti poškození |  | Doplní uchazeč |
| - teplotní rozsah použití KDP | -10OC až +50OC |  | Doplní uchazeč |
| - teplota nadechované vzdušniny během zásahu v KDP | Max. +45OC |  | Doplní uchazeč |
| - vlhkost nadechované vzdušniny během zásahu v KDP | Max. 50 % |  | Doplní uchazeč |
| - obsah kyslíku v nadechované vzdušině během zásahu v KDP | Min.80 % |  | Doplní uchazeč |
| - dlouhodobá skladovatelnost náplní s chemicky vázaným kyslíkem | Min. 5 let |  | Doplní uchazeč |
| - možnost volby použití dalších typů náplní s chemicky vázaným kyslíkem pro kratší dobu zásahu KDP | Např. náplně pro KDP na poloviční dobu zásahu |  | Doplní uchazeč |
| - možnost použití krátkodobé náplně s chemicky vázaným kyslíkem pro tréninkové účely | Doba použití náplně cca 30 minut |  | Doplní uchazeč |
| - sledování a zobrazování zbytkové kapacity náplní s chemický vázaným kyslíkem v reálném čase | Přehledný velkoplošný displej |  | Doplní uchazeč |
| - manipulace s KDP během zásahu | Možnost jednoduchého sejmutí KDP ze zad během zásahu, při ponechání masky na obličeji |  | Doplní uchazeč |
| 1.2. Další požadavky |
| - certifikát ke KDP | Kopie certifikátu ES přezkoušení typu (od autorizované nebo notifikované osoby) |  | Doplní uchazeč |
| - prohlášení o shodě | Kopie ES prohlášení o shodě (od výrobce nebo dovozce) |  | Doplní uchazeč |
| - certifikát na elektroniku KDP pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu | ATEX nebo jiný certifikát |  | Doplní uchazeč |
| - Odolnost proti prachu a vodě | Certifikát IP 67 |  | Doplní uchazeč |
| - návod k použití | Originální návod výrobce Český návod k použití |  | Doplní uchazeč |
| - návod na údržbu a servis | Originální návod výrobce Český návod k použití |  | Doplní uchazeč |
| - datum výroby KDP | KDP budou jedné výrobní šarže s datem výroby max. 6 měsíců před dodávkou zboží |  | Doplní uchazeč |
| - protokol o výstupní kontrole | Protokol o výstupní zkoušce KDP (přezkoušení KDP) |  | Doplní uchazeč |
| - záruční a pozáruční servis | Seznam servisních míst v ČR |  | Doplní uchazeč |
| - uživatelské školení na obsluhu KDP | Dodavatel zajistí prvotní proškolení na používání KDP, Součástí zaškolení bude praktický výcvik v polygonu |  | Doplní uchazeč |
| 2. Ochranný kombinovaný speciální filtr pro ochranu dýchacích cest proti vysoce toxickým látkám – 300 ks |
| 2.1. Základní popis |
| Technické podmínky se vztahují na ochranné filtry, které jsou určeny pro filtrační dýchací přístroje (obličejovou masku s filtrem) bez nuceného přívodu vzduchu. |
| - technické požadavky na filtry jsou stanoveny předpisy | EN 14387:2004 +A1:2008 EN 148-1:1999 |  | Doplní uchazeč |
| - ergonomie | Filtr neomezuje výhled zorníkem obličejové masky a pohyby masky všemi směry, filtr nepřekáží při běžné činnosti a nestahuje masku na žádnou stranu |  | Doplní uchazeč |
| - materiál filtru | Pouzdro filtru je vyrobeno z plastu |  | Doplní uchazeč |
| - provozní teploty pro použití filtru | Filtr lze použít za teploty: - 10O C až + 50OC a vlhkosti 0 až 95% |  | Doplní uchazeč |
| - obal filtru | Každý filtr bude uložen v plastovém průhledném obalu, který zamezuje vnikání okolního ovzduší dovnitř filtru |  | Doplní uchazeč |
| - značení filtru | Na těle filtru je označení filtru v rozsahu EN 14387:2004 +A1:2008 EN 148-1:1999 |  | Doplní uchazeč |
| - spojení filtru s obličejovou částí masky je provedeno závitem | Dle EN 148-1:1999 (Rd 40x1/7“) |  | Doplní uchazeč |
| - barva filtru | Černá |  | Doplní uchazeč |
| - filtr splňuje minimálně požadavky pro protiplynovou část filtru | Třídy 1 – typy A, B, E a K dle EN 14387:2004 +A1:2008 |  | Doplní uchazeč |
| - filtr splňuje minimálně požadavky pro částicovou část filtru | Třídy 3 – typ P dle EN 14387:2004 +A1:2008 |  | Doplní uchazeč |
| - filtr musí splňovat zkoušku na zanášení dolomitovým prachem dle: | EN 14387:2004 +A1:2008 (označení P3 D R) |  | Doplní uchazeč |
| - filtr je dále určen k zachycení bojových chemických látek ve formě plynů a par | Vyžaduje se zkouška na chlorkyan, fosgen a chlorpikrin – doložit laboratorní zprávou, která dokládá rezistenční dobu filtru při testovacích podmínkách dle EN 14387:2004 +A1:2008 při koncentraci 5000 ppm |  | Doplní uchazeč |
| - hmotnost filtru | Do 200 g |  | Doplní uchazeč |
| - průměr filtru | Do 100 mm |  | Doplní uchazeč |
| 2.2. Další požadavky |
| - doložení certifikátu | Kopie certifikátu ES přezkoušení typu (od autorizované nebo notifikované osoby) |  | Doplní uchazeč |
| - prohlášení o shodě | Kopie ES prohlášení o shodě (od výrobce nebo dovozce) |  | Doplní uchazeč |
| - návod k použití | Originální návod výrobce Český návod k použití |  | Doplní uchazeč |
| - datum výroby filtru | Filtry budou jedné výrobní šarže s datem výroby max. 3 měsíce před dodávkou zboží |  | Doplní uchazeč |
| - balení filtru | Jednotlivé filtry budou dodávány v papírové krabici o minimálním obsahu 10 ks filtrů |  | Doplní uchazeč |
| - skladovatelnost filtru | Skladovatelnost filtru je minimálně 10 let |  | Doplní uchazeč |
| 3. Těžký ochranný oděv (nezapouzdřený) – dýchací přístroj nošen vně oděvu – 12 ks |
| 3.1. Základní popis |
| - požadovaný typ | Plynotěsný protichemický ochranný oděv typ 1 b – ET |  | Doplní uchazeč |
| - certifikace oděvu | EN 943-1:2002 EN 943-2:2002 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 |  | Doplní uchazeč |
| - odolnost materiálu oděvu proti permeaci chemikálií | Více jak 480 min. na všechny zkušební chemikálie uvedené v EN 943-2:2002 |  | Doplní uchazeč |
| - opakované použití oděvu | Oděv je určen pro opakované použití |  | Doplní uchazeč |
| - barva oděvu | Černá |  | Doplní uchazeč |
| - materiál (k zajištění maximálních ochranných vlastností je požadován materiál oděvu složený nejméně): | Ze tří vrstev nanesených na nosné tkanině |  | Doplní uchazeč |
| - holinky | Integrované holínky jsou připevněny způsobem umožňujícím při poškození jednoduchou opravu nebo výměnu |  | Doplní uchazeč |
| - rukavice | Integrované pětiprsté rukavice černé barvy jsou připevněny způsobem umožňujícím jednoduchou výměnu při poškození |  | Doplní uchazeč |
| - obličejová manžeta | Anatomicky tvarovaná, umožňující utěsnění celoobličejové masky |  | Doplní uchazeč |
| - zapínání oděvu | Plynotěsný zip krytý ochrannou légou |  | Doplní uchazeč |
| - možnost uzpůsobení délky nohavic | Vnitřní šle |  | Doplní uchazeč |
| - životnost oděvu | Minimální životnost 15 let |  | Doplní uchazeč |
| - skladování oděvu | Možnost skladování v přepravní brašně |  | Doplní uchazeč |
| - opravy oděvu | Materiál oděvu musí umožňovat provádění oprav drobných poškození |  | Doplní uchazeč |
| - velikosti oděvu | V minimálním rozsahu velikostí pro postavy 170 cm až 210 cm (uchazeč doplní soupis dodávaných velikostí oděvů včetně velikostí rukavic a holínek, počet ks jednotlivých velikostí bude dojednán s vítězným uchazečem na základě vyzkoušení konkrétního oděvu) |  | Doplní uchazeč |
| 3.2. Příslušenství k oděvu |
| - taška | Černá přepravní taška |  | Doplní uchazeč |
| - mazání na zip | Mazací tyčinka na zip |  | Doplní uchazeč |
| - vnitřní rukavice | Pár bavlněných vnitřních rukavic |  | Doplní uchazeč |
| - ramínko | Ramínko na pověšení oděvu |  | Doplní uchazeč |
| - pytel na uložení použitého oděvu | Černý igelitový pytel |  | Doplní uchazeč |
| 3.3. Další požadavky |
| - certifikát k oděvu | Kopie certifikátu ES přezkoušení typu (od autorizované nebo notifikované osoby) |  | Doplní uchazeč |
| - prohlášení o shodě | Kopie ES prohlášení o shodě (od výrobce nebo dovozce) |  | Doplní uchazeč |
| - návod na údržbu a servis | Originální návod výrobce, Český návod k použití |  | Doplní uchazeč |
| - datum výroby oděvu | Oděvy budou jedné výrobní šarže s datem výroby max. 6 měsíců před dodávkou zboží |  | Doplní uchazeč |
| - protokol o výstupní kontrole | Protokol o výstupní tlakové zkoušce oděvu |  | Doplní uchazeč |
| - záruční a pozáruční servis | Seznam servisních míst v ČR, |  | Doplní uchazeč |
| - uživatelské školení na obsluhu oděvů | Dodavatel zajistí prvotní proškolení na používání oděvů, Součástí zaškolení bude praktický výcvik v polygonu |  | Doplní uchazeč |
| 4. Lehký, jednorázový ochranný oděv (nezapouzdřený – dýchací přístroj nošen vně oděvu) – 300 ks |
| 4.1. Základní popis |
| - požadovaný typ (tlakový postřik, těsné proti postřiku) | Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (Typ 3 a Typ4) |  | Doplní uchazeč |
| - provedení | Kombinéza |  | Doplní uchazeč |
| - materiál ( k zajištění maximálních ochranných vlastností je požadován materiál oděvu složený nejméně): | Ze tří vrstev |  | Doplní uchazeč |
| - velikosti oděvu | V minimálním rozsahu velikostí pro postavy 170 cm až 210 cm (uchazeč doplní soupis dodávaných velikostí oděvů, počet ks jednotlivých velikostí bude dojednán s vítězným uchazečem na základě vyzkoušení konkrétního oděvu) |  | Doplní uchazeč |
| - ponožky | S integrovanými ponožkami |  | Doplní uchazeč |
| - rukávy | Otevřené rukávy s dvojitou manžetou, bez rukavic |  | Doplní uchazeč |
| - zip | Dvojitý zip krytý chlopní Uzpůsobení zipu pro ovládání v rukavicích |  | Doplní uchazeč |
| - kapuce | Kapuce je upravena tak, aby se maximálně přizpůsobila k hlavě |  | Doplní uchazeč |
| - barva oděvu ( z důvodu ukrytí jsou požadovány jen vybrané tmavé barvy) | Možnosti: černá, tmavě zelená |  | Doplní uchazeč |
| - základní certifikace oděvu | EN 14605:2005 +A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, |  | Doplní uchazeč |
| - ochrana před radioaktivními částicemi | Certifikace dle EN 1073-2:2002 |  | Doplní uchazeč |
| - ochrana před biologickým rizikem | Certifikace dle EN 14126:2003 |  | Doplní uchazeč |
| - možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu | Certifikace dle EN 1149-5:2008 |  | Doplní uchazeč |
| - ochrana před chemickými bojovými látkami | Seznam testovaných bojových látek s uvedenými časy průniku |  | Doplní uchazeč |
| - odolnost materiálu proti permeaci chemikálií | Více jak 480 min. na všechny doporučené kapalné zkušební chemikálie uvedené v EN ISO 6529:2001 |  | Doplní uchazeč |
| 4.2. Další požadavky |
| - certifikát k oděvu | Kopie certifikátu ES přezkoušení typu (od autorizované nebo notifikované osoby) |  | Doplní uchazeč |
| - prohlášení o shodě | Kopie ES prohlášení o shodě (od výrobce nebo dovozce) |  | Doplní uchazeč |
| - návod k použití | Originální návod výrobce Český návod k použití |  | Doplní uchazeč |
| - datum výroby oděvu | Oděvy budou jedné výrobní šarže s datem výroby max. 6 měsíců před dodávkou zboží |  | Doplní uchazeč |
| - skladovatelnost oděvu | Skladovatelnost oděvu je minimálně 5 let |  | Doplní uchazeč |
| 5. Cvičný ochranný oděv pro potřeby školení a výcviku (nezapouzdřený – dýchací přístroj nošen vně oděvu) – 5 ks |
| 5.1. Základní popis |
| - požadovaný typ | Plynotěsný protichemický ochranný oděv typ 1 b – ET |  | Doplní uchazeč |
| - certifikace oděvu | EN 943-1:2002 EN 943-2:2002 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 |  | Doplní uchazeč |
| - odolnost materiálu oděvu proti permeaci chemikálií | Více jak 480 min. na všechny zkušební chemikálie uvedené v EN 943-2:2002 |  | Doplní uchazeč |
| - opakované použití oděvu | Oděv je určen pro opakované použití |  | Doplní uchazeč |
| - barva oděvu | Černá |  | Doplní uchazeč |
| - materiál (k zajištění maximálních ochranných vlastností je požadován materiál oděvu složený nejméně): | Ze tří vrstev nanesených na nosné tkanině |  | Doplní uchazeč |
| - holinky | Integrované holínky jsou připevněny způsobem umožňujícím při poškození jednoduchou opravu nebo výměnu |  | Doplní uchazeč |
| - rukavice | Integrované pětiprsté rukavice černé barvy jsou připevněny způsobem umožňujícím jednoduchou výměnu při poškození |  | Doplní uchazeč |
| - obličejová manžeta | Anatomicky tvarovaná, umožňující utěsnění celoobličejové masky |  | Doplní uchazeč |
| - zapínání oděvu | Plynotěsný zip krytý ochrannou légou |  | Doplní uchazeč |
| - možnost uzpůsobení délky nohavic | Vnitřní šle |  | Doplní uchazeč |
| - životnost oděvu | Minimální životnost 15 let |  | Doplní uchazeč |
| - skladování oděvu | Možnost skladování v přepravní brašně |  | Doplní uchazeč |
| - opravy oděvu | Materiál oděvu musí umožňovat provádění oprav drobných poškození |  | Doplní uchazeč |
| - velikosti oděvu | V minimálním rozsahu velikostí pro postavy 170 cm až 210 cm (uchazeč doplní soupis dodávaných velikostí oděvů včetně velikostí rukavic a holínek, počet ks jednotlivých velikostí bude dojednán s vítězným uchazečem na základě vyzkoušení konkrétního oděvu) |  | Doplní uchazeč |
| 5.2. Příslušenství k oděvu |
| - taška | Černá přepravní taška |  | Doplní uchazeč |
| - mazání na zip | Mazací tyčinka na zip |  | Doplní uchazeč |
| - vnitřní rukavice | Pár bavlněných vnitřních rukavic |  | Doplní uchazeč |
| - ramínko | Ramínko na pověšení oděvu |  | Doplní uchazeč |
| - pytel na uložení použitého oděvu | Černý igelitový pytel |  | Doplní uchazeč |
| 5.3. Další požadavky |
| - certifikát k oděvu | Kopie certifikátu ES přezkoušení typu (od autorizované nebo notifikované osoby) |  | Doplní uchazeč |
| - prohlášení o shodě | Kopie ES prohlášení o shodě (od výrobce nebo dovozce) |  | Doplní uchazeč |
| - návod na údržbu a servis | Originální návod výrobce Český návod k použití |  | Doplní uchazeč |
| - datum výroby oděvu | Oděvy budou jedné výrobní šarže s datem výroby max. 6 měsíců před dodávkou zboží |  | Doplní uchazeč |
| - protokol o výstupní kontrole | Protokol o výstupní tlakové zkoušce oděvu |  | Doplní uchazeč |
| - záruční a pozáruční servis | Seznam servisních míst v ČR, |  | Doplní uchazeč |
| 6. Zajištění pravidelného servisu a údržby po použití |
| 6.1. Zajištění pravidelného servisu a údržby po použití u kyslíkového dýchacího přístroje (KDP) s uzavřeným okruhem pro dlouhodobé zásahy v období 5-let od pořízení |
| - vyzvednutí použitých KDP na údržbu (údržba po použití v rozsahu stanoveném výrobcem), včetně protokolu o tlakové zkoušce | Vyzvednutí použitých KDP v místě určeném objednatelem (Praha), nejpozději následující pracovní den od nahlášení |  | Doplní uchazeč |
| - předání KDP po údržbě | Doručení KDP na místo určené objednatelem (Praha), nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvednutí |  | Doplní uchazeč |
| - zajištění pravidelné roční kontroly KDP (v rozsahu stanoveném výrobcem a předpisy MV), včetně protokolu o tlakové zkoušce | Vyzvednutí KDP v dohodnutém termínu, v místě určeném objednatelem (Praha), vrácení KDP nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvednutí |  | Doplní uchazeč |
| - nedodržení termínu vrácení KDP (do 7 kalendářních dnů od předání) | Bezplatné zapůjčení náhradních dýchacích přístrojů ve stejném počtu a obdobných vlastností do doby vráceni KDP |  | Doplní uchazeč |
| 6.1.1. Další požadavky |
| - oprávnění na zkoušky, servis a údržbu | Dodavatel doloží certifikáty výrobce o odborném školení jednotlivých pracovníků uchazeče pro zkoušky, servis a údržbu KDP v rozsahu generální opravy |  | Doplní uchazeč |
| 6.2. Zajištění pravidelného servisu a údržby po použití u těžkého ochranného oděvu (TOO) - nezapouzdřený oděv – dýchací přístroj nošen vně oděvu v období 5-let od pořízení |
| - vyzvednutí použitých TOO na údržbu (údržba po použití v rozsahu stanoveném výrobcem), včetně protokolu o tlakové zkoušce | Vyzvednutí použitých TOO v místě určeném objednatelem (Praha) nejpozději následující pracovní den od nahlášení |  | Doplní uchazeč |
| - předání TOO po údržbě | Doručení TOO na místo určené objednatelem (Praha) nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvednutí |  | Doplní uchazeč |
| - zajištění pravidelné roční kontroly TOO (v rozsahu stanoveném výrobcem a předpisy MV), včetně protokolu o tlakové zkoušce | Vyzvednutí TOO v dohodnutém termínu, v místě určeném objednatelem (Praha), vrácení TOO nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvednutí |  | Doplní uchazeč |
| - nedodržení termínu vrácení TOO (do 7 dnů od předání) | Bezplatné zapůjčení náhradních ochranných oděvů ve stejném počtu a obdobných vlastností do doby vráceni TOO |  | Doplní uchazeč |
| 6.2.1. Další požadavky |
| - oprávnění na zkoušky, servis a údržbu | Dodavatel doloží certifikáty výrobce o odborném školení jednotlivých pracovníků uchazeče pro zkoušky, servis a údržbu TOO |  | Doplní uchazeč |