Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR

Č.j. PPR-21112-10/ČJ-2016-990640					Počet listů: 11

Přílohy: 3/10

##### Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro zakázku malého rozsahu podle

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

na dodávku

přileb kombinovaných (PP)

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	Přilba kombinovaná (PP)

Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra

Zástupce:	Ing. Vladimír Kaliba, vedoucí odboru veřejných zakázek

Policejního prezidia ČR

Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ zadavatele:	00007064

DIČ zadavatele:	CZ00007064

Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč

Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR

pošt. schránka 160

160 41 Praha 6

Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka

číslo účtu:	5504881/0710

Telefon:	974 835 641

Kontaktní osoba:	Ing. Kristýna Fryčová

E-mail:	pp.ovz@pcr.cz

Elektronická verze ZD:                  https://www.zakazky.mvcr.cz/

Datová schránka:                            gs9ai55

Obsah zadávací dokumentace:

1.   Předmět veřejné zakázky	2

2.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	7

3.   Záruční, pozáruční a servisní podmínky	7

4.   Obchodní a platební podmínky	7

5.   Pokyny pro zpracování nabídky	8

6.   Členění a obsah nabídky a další informace	8

7.   Způsob hodnocení nabídek	10

8.   Další	11

9.   Přílohy zadávací dokumentace	11

10. Schválení zadávacích podmínek	11

# . Předmět veřejné zakázky

1.1. Specifikace předmětu

Předmět plnění: Přilba kombinovaná (PP) (dále jen „přilba“ nebo „zboží“),

### CPV : 	35813000-6

### měrná jednotka: ks

### počet měrných jednotek:	284 ks přileb kombinovaných (PP)

1.2. Plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky přileb kombinovaných (PP), a to dle níže uvedené specifikace:

- 284 ks přileb kombinovaných (PP),

splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín dodání: do 15. 12. 2016

Místo dodání: :      	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – sklady Rakovník

Dukelských hrdinů 2319

269 01  RAKOVNÍK

(viz závazný vzor textu kupní smlouvy příloha č. 3 ZD).

1.3. Technická specifikace veřejné zakázky

a) Obecná specifikace:

Přilba kombinovaná (PP) je osobní ochranný prostředek určený k ochraně hlavy uživatele před poraněním – kombinuje balistickou a protiúderovou ochranu uživatele.

U vybraného útvaru Pořádkové policie bude ve výkonu služby ověřována vhodnost náhrady již zavedených přileb protiúderových s ochrannou maskou na rychloupínání a přileb balistických ochranných NIJ IIIA novým provedením kombinovaného ochranného prostředku.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o kombinovanou ochrannou přilbu balistickou a protiúderovou s ochrannou maskou na rychloupínání, která musí splňovat technické, užitné a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v dalších bodech této technicko-ekonomické specifikace.

Předmětem dodávky budou přilby kombinované s ochranným (protistřepinovým) hledím, zátylníkem a rychloupínáním ochranné masky, splňující následující požadavky:

Přilba kombinovaná s rychloupínáním OM s hledím a zátylníkem musí chránit hlavu uživatele včetně obličeje, brady, uší a zátylku před poraněním či vážnou újmou na zdraví způsobenou střelnou zbraní či úderem útočníka různými předměty charakterizovanými např. železnou trubkou (průměr 3 cm, délka 80 cm), dřevěným hranolem (5 x 5 cm, délka 80 cm), dřevěnou latí s hřebíky, dále kopem (bez rozběhu, s rozběhem) útočníka, nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou hodem charakterizovaných např. dlažební kostkou (žula, 6 x 6 cm ze vzdálenosti 10 m, nebo 15 x 15 cm ze vzdálenosti 3 m), nebo velkou maticí z kolejišť vlaků..., nebo nárazem předmětů s vysokou kinetickou energií vyvozenou vymrštěním charakterizovaných např. maticí, šroubem (M 10, M 20) a ocelovou kuličkou (průměr 6 mm) ze vzdálenosti 15 m. Musí být odolná proti propíchnutí a polití hořlavými nebo chemickými látkami.

Přilba kombinovaná si musí zachovat deklarované vlastnosti v rozsahu okolní teploty -20°C až +50°C, musí být vybavena jednoduchým a spolehlivým systémem pro rychlé upevnění ochranné masky na přilbu bez nutnosti sejmutí přilby a dorozumívacího zařízení. Upínací systém musí vytvořit dostatečný přítlak ochranné masky k obličeji a tím zajistit její fixaci a požadovanou těsnost.  Rychloupínací systém nesmí být uchopitelný útočníkem a musí být přístupný a ovladatelný také v taktických nebo protiúderových rukavicích.

Další požadované parametry:

- přilba kombinovaná musí být v černé barvě (provedení mat); okraj skořepiny musí být olemován, pokud to použitý materiál skořepiny vyžaduje.

- přilba kombinovaná musí být dodávána ve velikostním sortimentu nejméně  54 až 63 (obvod hlavy v "cm");

- maximální hmotnost přilby kombinované, včetně hledí a zátylníku nesmí překročit 2400g.

- přilba kombinovaná musí být vyvážená - zajištění symetrického rozložení hmotnosti musí být ve dvou rovinách, definovaných: - pohybem hlavy "vpřed -  vzad" a úklonem hlavy "vlevo - vpravo",

- vypolstrování podbradníku nesmí tlačit,

- veškeré kovové součásti přilby kombinované musí být v nekorodujícím provedení v barvě černé,

- vnější skořepina, hledí, zátylník: musí být odolné proti prasknutí, roztříštění a průrazu po celé ploše; dosažený stupeň ochrany musí být doložen v nabídce.

- Přilba kombinovaná musí umožnit použití stávajících OM typu MSA Auer 3S-H Policie s bajonetovým upínáním

Požadavky na odolnost přilby kombinované:

Balistická odolnost:

Skořepina přilby kombinované musí odolávat působení krátkých střelných zbraní ráže 9 mm (střelivo 9x19 mm FMJ, 8 g, v= 330+- 15 m/s a více).

Skořepina přilby i hledí musí odolávat střepinám (pro V50 – min. 230m/s a více).

Odolnost vůči plamenu:

Skořepina přilby kombinované musí odolávat působení plamene (např. odolnost vůči plameni dle ČSN EN 13087-7:2001 popis zkoušení, dle ČSN EN 397:1997 doba působení hořáku po dobu 10 s a po jeho oddálení nesmí přilba hořet déle než 5 s).

Odolnost vůči působení chemických látek:

Skořepina přilby, hledí a zátylník musí odolávat nejméně působení:

hydroxidu sodného 40%,

kyseliny chlorovodíkové 32 %,

kyseliny dusičné 65%

benzínu automobilového BA 95

acetonu

nitroředidla

(odolnost vůči chemickým látkám prokázána např. dle ČSN EN ISO 175:2011 "Plasty- Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření", (příloha A, tabulka A1)- použité chemikálie pro technické účely, průběh zkoušky: teplota prostředí (20±2)°C, rovnoměrné polití celé přilby 250 ml chemikálie po dobu 10 sekund, po volném stečení nechat působit 15 minut, následně omýt destilovanou vodou a vhodným materiálem osušit a provést v časovém intervalu 30 - 60 minut po osušení vyhodnocení vzhledu a následnou nárazovou zkoušku podle ČSN EN 12492:2001.)

Přilba kombinovaná, vnitřní vybavení:

-  musí redukovat nárazovou energii na přípustnou míru – např. dle ČSN EN 12492:2001 "Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody", čl. č. 5.5, čl.4.2.1.1,

-	vzdálenost mezi skořepinou a hlavou uživatele, nesmí být v žádném bodě skořepiny menší než 11 mm,

-	šířka podbradního pásku musí být při zatížení 250 N nejméně 15 mm (ČSN EN 443:2008), „Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ čl. 4.6 b.

-	podbradní pásek musí umožnit seřízení délky a musí obsahovat odnímatelný, vypodložený, ochranný podbradník,

-	uzavírací prvek k upnutí podbradního pásku musí být řešen formou rychlospojky,

-	prvek pro seřízení délky podbradního pásku musí zajistit stálost nastavení,

- vystýlka musí pohlcovat (odvádět) pot a být proti němu odolná,

-	veškeré díly (materiály), které přijdou do styku s pokožkou, musí být dezinfikovatelné, lehce vyměnitelné; musí být doložena /hygienická/ zdravotní nezávadnost těchto materiálů,

-	musí umožnit (bez snížení poskytované ochrany a ztráty záruky) případné dodatečné přizpůsobení pro jednotlivé typy dorozumívacích zařízení, používaných v rámci PČR. Případné požadavky na přizpůsobení pro jednotlivé typy komunikačních souprav budou zadavatelem uplatněny současně se specifikací velikostního sortimentu jednotlivých dodávek).

-	po nasazení přilba kombinovaná musí umožnit slyšitelnost (běžná hlasitost hovoru) v podmínkách, pro které byla zkonstruována a vyrobena.

Hledí - další požadavky:

- tónované provedení, dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti

(vlivem počasí, denní doby),

- musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání,

- musí umožnit nalepení ochranné fólie proti znečištění,

- musí zajistit dobrý výhled s odolností proti zarosování,

- ochranná plocha musí mít rozměry a tvar zaručující krytí celého obličeje včetně brady bez omezení pohybu hlavy do stran a k hrudi,

-  musí být upevněno pohyblivě s aretací minimálně v obou krajních polohách (zcela otevřeno, zcela zavřeno),

- v každé poloze nastavení musí zabránit vniknutí do přilby všem kapalinám, zejména pak hořlavinám a chemikáliím, stékajícím po přilbě,

-	musí být vyměnitelné (lehce demontovatelné),

-	musí umožnit použití ochranné masky s filtrem,

-	musí umožnit použití dorozumívacího zařízení bez zásahu do konstrukce přilby

Zátylník - další požadavky:

-	 barevné provedení: černá barva,

-	 musí účinně redukovat nárazovou energii,

-	 musí chránit krční páteř i při sklonění hlavy,

-	 nesmí omezovat pohyb hlavy,

-	 musí být vyměnitelný (snadno demontovatelný).

Přilba kombinovaná musí být opatřena vnitřním štítkem, obsahujícím základní identifikační a informační údaje:

název "PŘILBA  KOMBINOVANÁ", označení velikosti,

stupeň poskytované ochrany ochrany s uvedením použitých standardů

velikost,

výrobní číslo přilby, viz vysvětlivka níže

rok výroby a doba poskytované záruky odolnosti,

měsíc a rok do kdy se poskytuje garance odolnosti v tvaru MM/RRRR

pořadové číslo přilby v dodané sérii,

název a adresa výrobce přilby kombinované,

hmotnost přilby bez transportní tašky,

symboly k údržbě a ošetřování,

prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo:  výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjádří měsíc a rok nákupu ve tvaru MMRR, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad:   N0816Z0826000124    -   nákup v srpnu 2016, životnost do srpna 2026, číslo 124, resp. 000124

b) Technické podmínky a technické kvalifikační předpoklady:

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou, příp. akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že přilby kombinované s hledím, předložené v rámci nabídky, plní požadavek balistické odolnosti nejméně dle výše uvedených požadavků s uvedením standardu, podle kterého bylo zkoušení provedeno.

Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou, příp. akreditovanou zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže skutečně dosažené ochranné vlastnosti přilby kombinované, hledí a zátylníku s uvedením standardu, podle kterého bylo zkoušení provedeno.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiály, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou, jsou zdravotně nezávadné. V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“

K prokázání splnění požadavků na odolnost a ochranné vlastnosti přilby kombinované bude zadavatel akceptovat dokumenty oprávněných (případně akreditovaných) zkušeben, jednoznačně prokazující splnění uvedených požadavků dle standardu kterékoliv členské země EU. Balistickou odolnost přilby lze doložit rovněž certifikátem podle US standardu NIJ.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně úředně ověřeného překladu do češtiny (slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od oprávněných/akreditovaných zkušeben zadavatel požaduje i doklady (neověřené kopie dokladů) o oprávnění/akreditaci zkušeben, které provedly příslušné zkoušky.

Pozn.: Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly a certifikáty byly platné a obsahem a závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá v nabídce.

c) Způsob požadované kontroly jakosti:

Kontrola požadované jakosti dodávky bude provedena:

- Při přejímce v místě dodání (plnění), kdy kupující provede vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle kupní smlouvy.

- Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti nebo jiných vlastností a parametrů, uvedených v zadávací dokumentaci (odolnost proti plamenu, chemickým látkám apod.) dodaných přileb kombinovaných na nahodile vybraném kusu z dodávky.

Namátkové ověření těchto parametrů provede vždy oprávněná/akreditovaná zkušebna podle platných ČSN, případně jiných v ČR používaných standardů, střepina dle STANAG, odolnost proti chemickým látkám a působení plamene dle v textu uvedených ČSN EN ISO, hygienická nezávadnost v rozsahu dle AHEM 3/2000).

Ověření vlastností nebo parametrů oprávněnou/akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr oprávněné/akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadavky ZD, případně parametry, deklarované uchazečem v nabídce.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena dodavateli.

Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, budou vadné výrobky reklamovány.

Vrácení dodávky:

V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány kombinované přilby nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.399 800,-Kč včetně DPH.

1.5. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

1.6. Dodatečné informace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.

# 2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

2.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

- cena bez DPH a cena včetně DPH za 1 ks  přilby kombinované (PP)

- cena celkem bez DPH a cena celkem včetně DPH.

2.2. Nabídková cena bude zpracovaná formou tabulky, která je uvedená v příloze č. 1 ZD - Krycí list nabídky.

2.3 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Nabídková cena je včetně dopravného a balného.

2.4. Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně DPH.

# . Záruční, pozáruční a servisní podmínky

3.1. Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupní smlouvě:

- Záruka pro přilby kombinované musí být nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží. Ochranné vlastnosti přilby, hledí a zátylníku musí být zachovány v požadovaném rozsahu minimálně 10 let ode dne dodání zboží.

3.2. Uchazeč může nabídnout výhodnější záruční podmínky.

# . Obchodní a platební podmínky

4.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 ZD.

4.2. Zálohy zadavatel neposkytuje.

# . Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „PŘILBA KOMBINOVANÁ (PP)“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o skutečnosti, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyla otevřena, a bude zřetelně označena nápisem „Neotevírat, nabídka k veřejné zakázce“.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: 	Ministerstvo vnitra ČR

pošt. Schránka 160

160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu:	Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Pelléova 21

Praha 6 – Bubeneč

telefon z vrátnice objektu 974 835 641.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hodin a poslední den do 09:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě – tel: 974 835 641.

Termín pro doručení nabídek je 13. 9. 2016 do 09:00 hod. (otevírání obálek není veřejné).

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Rizika spojená se způsobem doručení nese uchazeč.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

# . Členění a obsah nabídky a další informace

6.1. Krycí list

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- nabídková cena dle bodu 2. 1. ZD.

6.2. Obsah nabídky

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3. Doklady o splnění kvalifikace

6.3.1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Bez požadavku

6.3.2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.4. Další dokumenty, které uchazeč předloží spolu s nabídkou

Součásti nabídky musí být jeden vzorek (1 přilba kombinovaná, odpovídající velikosti M (56/57).

Pozn.: při odlišném značení vzorek odpovídající velikostí obvodu hlavy 56/57 cm. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek požaduji dodat samostatně.

Zadavatel požaduje, aby v době před podpisem kupní smlouvy uchazeč umožnil vhodným způsobem precizovat určení požadovaných velikostí, např. zápůjčkou okrajových velikostí před podpisem kupní smlouvy, zápůjčkou rozměrových modelů apod.

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce, v případě cizojazyčného originálu s českým překladem.

6.5. Specifické požadavky

Nejpozději před podpisem kupní smlouvy předá proti vrácení původního soutěžního vzorku vítězný uchazeč bezplatně a nad rozsah dodávky OSM PP 1 úplnou soupravu přilby kombinované v konečném provedení, odsouhlaseném oběma stranami, jako vzorek, jehož parametry a provedení budou pro obě strany závazné pro celou dodávku. Tento vzorek může být použit i pro uživatelské ověřování vlastností a parametrů dodaného provedení přileb kombinovaných.

Po skončení životnosti přileb kombinovaných, tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných přileb kombinovaných (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí kombinovaných přileb z místa plnění. O převzetí kombinovaných přileb k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.

Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace kombinovaných ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, musí být dodrženo přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

Přilba kombinovaná a velikost např. M. Za tímto názvem může být další bližší označení dle /výrobce/ dodavatele.

V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.

Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může dodatečně prověřovat  v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn. že může být prověřena např. i  zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

Uchazeč o veřejnou zakázku musí předložit čestné prohlášení:

- že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle Zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a Zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně Zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

6.6. Podepsaný závazný text kupní smlouvy

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal zboží nejpozději do 15. 12. 2016.

Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,

- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,

- délku záruční doby, pokud je lepší než požadovaná v čl. VII. - Záruka za jakost zboží,

- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat,

- místo řešení reklamací na území České republiky.

Uchazeč vyhotoví přílohu č. 1 ke kupní smlouvě – Specifikace zboží a ceny, ve které uvede u specifikace zboží konkrétní obchodní označení, u specifikace ceny uvede údaje podle vzoru z přílohy č. 1 ZD.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním.

# . Způsob hodnocení nabídek

Jediným kritériem hodnocení nabídek je, při splnění všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, nabídková cena v Kč včetně DPH.

# . Další

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „oznámení“) nebude uchazečům zasláno poštou, ale bude uveřejněno na profilu zadavatele (https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html). Uveřejněním oznámení na profilu zadavatele se považuje oznámení za doručené.

# . Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Obsah nabídky

Příloha č. 3 – Závazný vzor textu kupní smlouvy

# . Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne

### Krycí list nabídky k veřejné zakázce

### „Přilba kombinovaná (PP)“

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

datová schránka:

e-mail:

Zapsán v …….…….. rejstříku vedeném ……..….. soudem v ………………., oddíl …….….., vložka ………..

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci PPR-21112-10/ČJ-2016-990640.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-21112-10/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel nebude zasílat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům poštou, ale zveřejní jej na profilu zadavatele. Dále bere na vědomí, že uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele se považuje toto oznámení za doručené.

| Položka číslo | Název materiálu | Jednotka množství | Množství | Cena za j.m. bez DPH | DPH | Cena za j.m. s DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přilba kombinovaná (PP) | ks | 284 |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

Pozn.:Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena

V………….....................… dne ..…….....2016

### Obsah nabídky

- Krycí list nabídky	listy od ....... do .......

- Obsah nabídky	listy od ....... do .......

- Doklady o splnění kvalifikace	listy od ....... do .......

- Další dokumenty	listy od ....... do .......

- Podepsaný závazný text kupní smlouvy	listy od ....... do .......

Závazný vzor textu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Č.j. PPR-21112-     /ČJ-2016-990640

#### Kupující			:					                            ČESKÁ REPUBLIKA

### Ministerstvo vnitra

sídlo:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

právní forma:	325-organizační složka státu

IČO:	00007064

DIČ:	CZ00007064

zastoupená:		Ing. Vladimírem Kalibou

vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	5504881/0710

tel.:	974 835 641

datová schránka:                 gs9ai55

E-mail:	pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

sídlo:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

IČO:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

DIČ:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

zapsaná:	v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

zastoupená:	 	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

bankovní spojení:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

číslo účtu:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

pracovní kontakt:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

tel.:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

datová schránka:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

E-mail:		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

- Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

- Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

- Zbožím se rozumí dodávka:

Přilba kombinovaná (PP) – 284 ks značky: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

- Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje dodat zboží v kvalitě odpovídající požadavkům příslušných obecně závazných a dalších souvisejících právních předpisů a platných norem. Zboží bude nové, provedeno pouze v první jakostní třídě.

- Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

- Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 15. 12. 2016.

- Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího – Bc. Josef Klíma, DiS., tel. +420 724 893 440 nebo na adresu:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

sklady Rakovník

Dukelských hrdinů 2319

269 01  RAKOVNÍK

(dále jen „KŘPS“).

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

- Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu.

- V případě pochybností doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV.

Cena zboží

- Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. V ceně je rovněž zahrnuto balné a dopravné do místa plnění. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

- Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč                                   (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých), DPH 21 % činí [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]Kč a celková cena zboží včetně DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]  Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých).

V.

Platební podmínky

- Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání na základě potvrzeného dodacího listu. Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu ve dvou výtiscích (1 originál a 1 kopie) a přílohou bude originál dodacího listu.

- Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však 15. 12. 2016, na adresu:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535

156 00  Praha - Zbraslav

Kontaktní osoba pro fakturaci:  Monika Hadtová, tel. +420 974 861 934.

Faktura bude mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

- Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15. 12. 2016 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

- Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

- na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

- Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

- Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

VI.

Dodání a převzetí zboží

- Místem dodání pro zboží je:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

sklady Rakovník

Dukelských hrdinů 2319

269 01  RAKOVNÍK

- Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník KŘP Středočeského kraje – Bc. Josef Klíma, DiS. – kontaktní údaje viz čl. III. této smlouvy. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávajících obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k faktuře. K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník KŘP Středočeského kraje pro převzetí zboží.

- Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na zboží 24 měsíců.

- Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží pověřeným pracovníkem KŘP Středočeský kraj.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

- Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

- Reklamace vadného zboží bude řešena v rámci záruční lhůty opravou nebo výměnou za bezvadný, reklamace bude uplatněna na území České republiky na adrese [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!].

- Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího uvedeného v čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

- Pro případ nedodržení termínu  záručních a pozáručních oprav, dle čl. VII odst. 3 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamaci a každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

VIII.

Další ujednání

- Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

  - o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

  - o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

- Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

- Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

- Kupující si vyhrazuje právo uskutečnit na vlastní náklady kontrolní zkoušky dodaného zboží. V případě prokázání nevyhovujících výsledků prodávající v přiměřené době bezplatně vymění vadné série výrobků a uhradí veškeré náklady, které v souvislosti s výměnou zboží kupujícímu vzniknou.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

- Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník KŘP Středočeského kraje.

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

-	prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,

-	nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6.

- Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

-	vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

-	insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

-	prodávající vstoupí do likvidace.

- Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

- Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

- Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Prodávající souhlasí s  tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

- Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

- Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

- Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

- Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny)

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

- Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

# Text boxes

Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

_____________________

podpis oprávněné osoby

titul, jméno, příjmení

(hůlkovým písmem)

| V .............................dne.........….....2016 (jméno, příjmení oprávněné osoby název organizace) [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] |  | V Praze dne.….……….....……….2016 Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR |
| --- | --- | --- |
| prodávající (razítko, podpis) |  | kupující (razítko, podpis) |