# Příloha k č.j.: ZZ-422-17/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

Specifikace

předmětu veřejné zakázky

část 1.

„Ultrazvukové a elektroléčebné přístroje“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

1) Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk s vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Sonopuls 492)

- dotykový grafický displej (minimálně 7“)

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Interferenční proudy (izoplanární vektor, automatický i manuální dipól vektor), TENS proudy, NMES, předmodulované MF, Ruská stimulace, Vysokonapěťové proudy , Mikro proudy, Diadynamické proudy, Galvan, Galvan MF přerušovaný, Faradické pravoúhlé a Trojúhelníkové pulsní proudy, Träebert 2-5.

- vyšetření I/t křivky (grafické).

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

- možnost připojení dálkového ovládání.

ULTRAZVUK

- ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční cca 1 a 3 MHz UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

- předprogramované protokoly od výrobce.

2) Elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako SOLEO GALVA)

-grafický dotykový displej.

- typy proudů: Diadynamické proudy, Galvan, Vysokonapěťový proud, středofrekv. proudy, interferenční proudy (4-pólová interference), mikro-proud, nízkofrekvenční obdélníkové a trojůhelníkové proudy.

- Předprogramované protokoly od výrobce, možnost ukládání uživatelských protokolů.

- Možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

3) Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako SONOPULS 492) (NEW)

- dotykový grafický displej

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Interferenční proudy (izoplanární vektor, automatický i manuální dipól vektor), TENS proudy, NMES, symetrické (+salvy symetrické),  předmodulované MF, ruská stimulace,vysokonapěťové proudy , mikro proudy, diadynamické proudy, galvan, galvan MF přerušovaný, faradaický pravouhlé a trojúhelníkové pulsní proudy, Träebert 2-5.

- vyšetření I/t křivky (grafické).

- Předprogramované protokoly, anatomické náhledy a doporučení, možnost ukládání uživatelských programů.

- možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

- možnost připojení dálkového ovládání.

ULTRAZVUK

- ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční cca 1 a 3 MHz UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

- předprogramované protokoly od výrobce.

- možnost ukládání vlastních protokolů.

- volitelně: možnost připojení statické UZ-hlavice

4) Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk s vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako SOLEO SONOSTIM)

-grafický dotykový displej.

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Diadynamické proudy, Galvan, Vysokonapěťový proud, středofrekv. proudy, Interferenční proudy (4-pólová interference), Mikro-proud, Nízkofrekvenční obdélníkové proudy.

- Předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- Možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- možnost připojení dálkového ovládání.

- dotykový grafický displej.

ULTRAZVUK

- ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- možnost hrubého nastavení hloubky průniku UZ-slvazku

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

- přednastavené protokoly od výrobce.

- možnost ukládání vlastních protokolů.

VAKUOVÁ JEDNOTKA

- dvoukanálová vakuová jednotka.

- plynule nastavitelná kontrola podtlaku v pacientských kloboučcích.

-pulsní i kontinuální provoz.

5) Elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály a vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako SOLEO GALVA + VACO S)

-grafický dotykový displej.

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: diadynamické proudy, galvan, vysokonapěťový proud, středofrekv. proudy, interferenční proudy (4-pólová interference, včetně vektorového pole), mikro-proud, nízkofrekvenční obdélníkové proudy.

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

- Předprogramované protokoly, anatomické náhledy a doporučení, možnost ukládání uživatelských programů.

- možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- možnost připojení dálkového ovládání.

- dotykový grafický displej.

VAKUOVÁ JEDNOTKA

- dvoukanálová vakuová jednotka.

- plynule nastavitelná kontrola podtlaku v pacientských kloboučcích.

- pulsní i kontinuální provoz.

6) Terapeutický přístroj pro aplikaci rázové vlny

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako ENDOPLUS 811)

- dotykový grafický displej.

- mobilní lehké provedení.

- minimálně 3 velikosti aplikační koncovky pro styk s pacientem.

- dotykový displej.

Uvedené značky přístrojů jsou zde uvedeny pouze pro příklad – představu dodavatelů, jejich hodnoty nejsou v žádném případě limitní, požadujeme pouze přístroje pro srovnatelný typ léčby s obdobnými účinky na pacienta.