# Příloha k č.j.: ZZ-422-17/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci

Specifikace

předmětu veřejné zakázky

část 2.

„Lékařské lasery“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

1) Terapeutický laser jednokanálový

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL 5110 vč. laser sondy a sprchy)

- dotykový grafický displej.

- pulsní i kontinuální režim.

- automatický výpočet času terapie.

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- laserová hlavice 400mW.

- laserová sprcha R/IR (min. 200mW/min. 800 mW).

- možnost instalace volitelných světlovodů na bodovou sondu.

- laserová akupunktura.

2) Terapeutický laser

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL 4110 Premium)

- dotykový grafický displej

- minimálně 1 kanál. - alespoň 2 přepínatelné výstupy pro připojení dalšího aplikátoru (dalších aplikátorů). - přednastavené protokoly od výrobce (+ anatomické náhledy) - možnost uložení individuálních protokolů pod jména pacientů. - mobilní provedení. - automatický přepočet dle nastavení výkonu/ozařovací plochy/dávky.

Příslušenství :

- infračervená sprcha: minimálně 4x 200IR 800mW

+

- infračervená bodová sonda: minimálně 400mW

3) Terapeutický vysokoenergetický laser

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL 6000  High intensity laser 12 W)

- dotykový grafický displej.

- pulsní i kontinuální režim.

- hodnota výstupního maximálního výkonu (pulsní režim) výkonu minimálně 12W.

Uvedené značky přístrojů jsou zde uvedeny pouze pro příklad – představu dodavatelů, jejich hodnoty nejsou v žádném případě limitní, požadujeme pouze přístroje pro srovnatelný typ léčby s obdobnými účinky na pacienta.