# Příloha k č.j.: ZZ-422-17/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci

Specifikace

předmětu veřejné zakázky

část 3.

„Přístroje pro mechanoterapii“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

1) Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk s vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Sonopuls 492 + Vacotron)

Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk s vakuovou jednotkou.

- dotykový grafický displej

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Interferenční proudy (izoplanární vektor, automatický i manuální dipól vektor), TENS proudy, NMES, předmodulované MF, Ruská stimulace, Vysokonapěťové proudy , Mikro proudy, Diadynamické proudy, Galvan, Galvan MF přerušovaný, Faradické pravoúhlé a Trojúhelníkové pulsní proudy, Träebert 2-5.

- vyšetření I/t křivky (grafické).

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

- možnost připojení dálkového ovládání.

ULTRAZVUK

- ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční cca 1 a 3 MHz UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

- předprogramované protokoly od výrobce.

VAKUOVÁ JEDNOTKA

- dvoukanálová vakuová jednotka.

- plynule nastavitelná kontrola podtlaku v pacientských kloboučcích.

-pulsní i kontinuální provoz.

2) Přístroj pro aplikace lymfodrenáže

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Lymphastim 12 (nebo 6 EAS)

- minimálně 12 kanálů a více.

- připojení návleku k přístroji pomocí centrálního konektoru.

- přednastavené protokoly od výrobce, možnost editace a uložení.

- možnost individuálního nastavení (vyřazení) jednotlivých komor.

3) Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk s vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako SOLEO SONOSTIM)

-grafický dotykový displej.

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Diadynamické proudy, Galvan, Vysokonapěťový proud, středofrekv. proudy, Interferenční proudy (4-pólová interference), Mikro-proud, Nízkofrekvenční obdélníkové proudy.

- Předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- Možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- možnost připojení dálkového ovládání.

- dotykový grafický displej.

ULTRAZVUK

- ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- možnost hrubého nastavení hloubky průniku UZ-slvazku

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

- přednastavené protokoly od výrobce.

- možnost ukládání vlastních protokolů.

VAKUOVÁ JEDNOTKA

- dvoukanálová vakuová jednotka.

- plynule nastavitelná kontrola podtlaku v pacientských kloboučcích.

-pulsní i kontinuální provoz.

4) Rehabilitační motodlaha pro rameno

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Kinetec Centura CPM)

- univerzální provedení (pravá/levá).

- individuální programy (zobrazení na LCD)

- plynulé nastavení rychlosti, rozsahu pohybu, doby cvičení

- zpětný chod

– nastavení přístroje dle bolestivosti pacienta

- nastavitelná opěrka hlavy + fixace ramene

- zvětšení rozsahu pohybu během cvičení

- asynchronní i synchronní chod motorů.

- možnost izolovaných pohybů

- přizpůsobení rozměrům pacienta (pro pacienty od 1,4m-2m)

- dálkový ovladač pro pacienta s nouzovým okamžitým vypnutím.

-volitelně příslušenství pro loketní flexi/extenzi.

Uvedené značky přístrojů jsou zde uvedeny pouze pro příklad – představu dodavatelů, jejich hodnoty nejsou v žádném případě limitní, požadujeme pouze přístroje pro srovnatelný typ léčby s obdobnými účinky na pacienta.