# Příloha k č.j.: ZZ-422-17/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci

Specifikace

předmětu veřejné zakázky

část 4.

„Přístroje pro fyzioterapii“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

1) Míchačka parefanga s ohřívací skříní

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako ER-70)

-Stolní přístroj z nerezového materiálu  s vypouštěcím ventilem

-Objem 50 litrů

-Rozsah teplot 50-80 C

-Automatická sterilizace náplně

-Nastavitelná doba míchání

-Podstavec pod míchačku

-Ohřev minimálně 18 ks nosičů tepla

-Digitální zobrazení nastavené teploty

-Topení s ventilátorem

2)Medicinální vana  na uhličitou koupel

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako M2130 AC)

-Celotělová vana pro vícenásobné použití

-Napouštěcí armatury teplá a studená voda

-Napouštění uhličité nebo minerální vody

-Připojení ke vzduchovému systému

-Alternativa v provedení nerez

3)Hydromasážní vana

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Magellan Lux)

-Ovládání pomocí elektronického displeje

-140 hydromasážních  trysek,

-odtoková armatura ovládaná magnetickým ventilem,

-5 nezávislých zón

-zavírací ventil pro přidávání vzduchu,

-umělohmotné turbinové čerpadlo, 230 V , 50 Hz.

-teplota vody je během terapie udržována pomocí hydrodynamiky bez dodatečného ohřevu,

-membránový kompresor,

-ochranný vypínač motoru,

-kontrolka chodu naprázdno,

-kompletní rozvodové potrubí s vysokotlakými hadicemi,

-napouštěcí zařízení s termostatem a pojistkou proti opaření

-ventil pro sprchu. 1 ruční sprcha s držákem upevněným na okraji vany.

-bezpečnostní madla,

-polštář pod hlavu,

-zasunovací vanová zkracovačka.

4)Hydromasážní vana pro horní končetiny

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL -3000 Cornea 20)

-Minimálně 10 hydromasážních trysek

-Ovládání elektronickým displejem

-Napouštění termobaterii

-Sprcha pro oplach

5)Hydromasážní vana pro dolní končetiny (sedací)

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako 3000 TENEA 10)

-Minimálně 10 hydromasážních trysek

-Ovládání elektronickýmn displejem

-Napouštění termobaterii

-Sprcha pro oplach

6)Katedra skotských střiků

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako SDK-3)

-umělohmotný plášť

-termostatický ventil, výkonnost 48l/min, pojistka proti opaření,

-filtr na zachycení nečistot,

-aplikátory pro přímou masáž paprskovitou tryskou,

7)Hydromasážní vana  delux

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Sandea 60 Deluxe)

-Ovládání pomocí elektronického displeje

-170 hydromasážních trysek,

-odtoková armatura ovládaná magnetickým ventilem,

-8 nezávislých zón

-zasunovací vanová zkracovačka.

-turbinové čerpadlo 3 kW, 230/400 V  850 l/min.

-maximálně 2 bary s ochranným vypínačem motoru a pojistkou běhu naprázdno.

-Teplota vody je během terapie udržována pomocí hydrodynamiky bez dodatečného ohřevu,

-membránový kompresor,

-kompletní rozvody potrubí s vysokotlakými hadicemi,

-1 napouštěcí zařízení s termostatem a pojistkou proti opaření

-ventil pro sprchu. 1 ruční sprcha s držákem upevněným na okraji vany.

-Napouštění vany ze zdroje z tvarovaného okraje vany,

-bezpečnostní madla,

-polštář pod hlavu

-možnost chemoterapie

-podsvícení vany

8)Masážní zařízení

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Aqua ThermoJet)

-Masírování pomocí vodní síly bez namočení – na vyhřívaném vodním lůžku.

-24 proudových masážních trysek v  6 zónách

-Intenzita volena až na 3 stupně.

-Možnost  prostřednictvím  tlačítka určit dobu trvání masáže na určitém místě.

-Všechny funkce  ovládány na dotykovém displeji, který je uzpůsoben formou menu.

Uvedené značky přístrojů jsou zde uvedeny pouze pro příklad – představu dodavatelů, jejich hodnoty nejsou v žádném případě limitní, požadujeme pouze přístroje pro srovnatelný typ léčby s obdobnými účinky na pacienta.