# Příloha k č.j.: ZZ-422-17/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci

Specifikace

předmětu veřejné zakázky

část 5.

„Přístroje pro elektroterapii“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

1) Kombinovaný přístroj elektroléčba/ultrazvuk a volitelně terap. laser,  s vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Phyaction Guidance C)

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Diadynamické proudy, TENS proudy, NMES, Interferenční proudy 2/4 pólové (izoplanární vektorové pole), stejnosměrné proudy.

- vyšetření I/t křivky.

- Předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- Možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIE

-ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční cca 1 a 3 MHz UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

VAKUOVÁ JEDNOTKA

- dvoukanálová vakuová jednotka.

- plynule nastavitelná kontrola podtlaku v pacientských kloboučcích.

-pulsní i kontinuální provoz.

2) Elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Endomed CU405)

- typy proudů:NMES proudy (symetrické/asymetrické, vyvážené/nevyvážen),TENS proudy, ruská stimulace, Interferenční (4-pólová interference, vektorové pole), proudy TENS, Diadynamické proudy, Träebert, trojúhelníkové a obdélníkové pulsní proudy.

- vyšetření I/t křivky (grafické)

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

3) Elektroterapeutický přístroj pro aplikaci distanční elektroterapie Interferenčními a impulsními proudy

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako VAS 07 Basic)

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- možnost polohování aplikátoru vertikálně i horizontálně.

4) Elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako Endomed 582)

- typy proudů: Interferenční (4-pólová interference, vektorové pole), proudy TENS, Ruská stimulace, Diadynamické proudy, Träebert, trojúhelníkové a obdélníkové pulsní proudy, přerušovaný galvanický proud.

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

- možnost připojení dálkového ovládání.

5) Diametrie krátkovlnná

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako C-970)

Přístroj pro aplikaci krátkovlnného záření o frekvenci 27,12 MHz.

- výkon v kontinuálním režimu cca: 0-400 W.

- výkon v pulsním režimu cca: 0-1000W

- možnost připojení induktivních, kapacitních, pryžových a zádových aplikátorů.

- polohovatelná ramena pro fixaci zářičů.

- automatické odpojení VF obvodu po ukončení terapie.

6) Elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL-4625 SMART)

- dotykový displej

- Předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

ELEKTROTERAPIE

- typy proudů: Elektrodiagnostika, Galvanický proud, Diadynamické proudy, Träbert, Faradaické pravoúhlé a trojúhelníkové pulsní proudy, Pravoúhlé pulzy, Ruská stimulace, exponenciální proudy, nízkofrekvenční obdélníkové proudy TENS, Kotzův proud, 2/4-pólová interference (Izoplanární a vektorové pole), Mikro proud, Vysokonapěťový proud, IG-proudy, spastické stimulace. - Možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…). - režim konstantního proudu i konstantního napětí.

7) Elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL-4620 SMART)

- dotykový displej

- Předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- typy proudů: Galvanický proud, Diadynamické proudy, Träbert, Faradaické proudy, exponenciální proudy, pravoúhlé a trojúhelníkové pulsní proudy, Pravoúhlé pulzy, Ruská stimulace, nízkofrekvenční obdélníkové proudy TENS, 2/4-pólová interference.

8) Elektroterapeutický přístroj pro aplikaci distanční elektroterapie Interferenčními a impulsními proudy

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako VAS 07 Basic)

- předprogramované protokoly, možnost ukládání uživatelských programů.

- možnost polohování aplikátoru vertikálně i horizontálně.

9) Kombinovaný elektroterapeutický přístroj elektroléčba/ultrazvuk s vakuovou jednotkou

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL-4825 S SMART)

- dotykový displej

ELEKTROTERAPIE

- elektroterapeutický přístroj s 2 nezávislými kanály.

- typy proudů: Elektrodiagnostika, Galvanický proud, Diadynamické proudy, Träbert, Faradaické pravoúhlé a trojúhelníkové pulsní proudy, Pravoúhlé pulzy, Ruská stimulace, exponenciální proudy, nízkofrekvenční obdélníkové proudy TENS, Kotzův proud, 2/4-pólová interference (Izoplanární a vektorové pole), Mikro proud, Vysokonapěťový proud, IG-proudy, spastické stimulace.

- Předprogramované protokoly, anatomické náhledy a doporučení, možnost ukládání uživatelských programů.

- Možnost volby sekvenčních programů a pulsujících programů (náběh, fáze, pokles, pauza…).

- režim konstantního proudu i konstantního napětí.

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIE

-ultrazvuková sekce s možností volby povrchové aplikace a hloubkové aplikace

- multifrekvenční cca 1 a 3 MHz UZ-hlavice v provedení cca 5cm2, nebo volitelně cca 1 cm2 (ošetření malých ploch)

- kontinuální i pulsní režim terapie.

- výkony: cca 2W/cm2 (kontinuální režim), 3W/cm2 (pulsní režim).

10) Diametrie krátkovlná

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL-6000-400)

Přístroj pro aplikaci krátkovlnného záření o frekvenci 27,12 MHz.

- 1 nebo 2-kanálová induktivní terapie

- 1-kanálová kapacitní aplikace

- výkon:  400 W pulzní režim, 200 W kontinuální režim

- polohovatelná ramena pro fixaci zářičů.

- předprogramované protokoly.

- možnost připojení induktivních, kapacitních, pryžových a zádových aplikátorů.

11) Diametrie mikrovlná

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL-6000)

Přístroj pro aplikaci mikrovlnného záření o frekvenci 2,4 GHz.

- jednokanálový přístroj.

- výkon: minimálně 0-250 W.

- předprogramované protokoly.

- možnost uložení nastaveného protokolu.

- volitelná možnost jiného typu zářiče

Uvedené značky přístrojů jsou zde uvedeny pouze pro příklad – představu dodavatelů, jejich hodnoty nejsou v žádném případě limitní, požadujeme pouze přístroje pro srovnatelný typ léčby s obdobnými účinky na pacienta.