# Příloha k č.j.: ZZ-422-17/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 6 k zadávací dokumentaci

Specifikace

předmětu veřejné zakázky

část 6.

„Zdravotnické přístroje rehabilitační“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

1) Terapeutický vysokoenergetický laser

(Přístroj s obdobnými vlastnostmi jako BTL 6000  High intensity laser 12 W)

- dotykový grafický displej.

- pulsní i kontinuální režim.

- hodnota výstupního maximálního výkonu (pulsní režim) výkonu minimálně 12W.

2) Ultrazvukový přístroj jednokanálový

# (Přístroj s obdobnými vlastnostmi  jako BTL-4710 PREMIUM)

Barevný dotykový displej

QUICK protokoly

Anatomická navigace

Přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie

Databáze pacientů

Přenosné a napájené z baterie

Ergonomické hlavice vybavené vizuální kontrolou kontaktu

Předehřívané multifrekvenční ultrazvukové hlavice: 1 a 3 MHz

Simultánní léčba 1 a 3 MHz

Počet nezávislých kanálů 1

Počet souběžně připojených hlavic 2

Modulární frekvence 10–150 Hz

Duty faktor 5%–100%

Max. intenzita v kontinuálním režimu 2 W/cm2

Max. intenzita v pulzním režimu 3 W/cm2

HandsFree Sono se šesti krystaly 18cm2

Uvedené značky přístrojů jsou zde uvedeny pouze pro příklad – představu dodavatelů, jejich hodnoty nejsou v žádném případě limitní, požadujeme pouze přístroje pro srovnatelný typ léčby s obdobnými účinky na pacienta.