| PLÁN BOZP |
| --- |
| Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1 - revize a dopracování PD pro provádění stavby |
|  | Zpracoval |  |  |
| Oddělení: | Pavel Palát |  |  |
| Jméno: | Koordinátor BOZP, ROVS/492/KOO/2013 |  |  |
| Podpis: |  |  |  |
| Datum: | 15.1.2016 |  |  |

Seznam zpracované dokumentace

| 1 | Úvod – funkce plánu BOZP |
| --- | --- |
| 2 | Základní údaje |
| 3 | Vymezení staveniště |
| 4 | Přístupy na staveniště a dopravní situace |
| 5 | Údaje o inženýrských sítích, napojení na energie a média |
| 6 | Rizika na staveništi, jejich předání, seznámení s nimi |
| 7 | Časový plán – harmonogram prací |
| 8 | Předpokládaný počet pracovníků |
| 9 | Bezpečnostní opatření ve společných prostorech. |
| 10 | Vjezd dopravních prostředků, jejich parkování |
| 11 | Práce se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, pálení, broušení apod.) |
| 12 | Systém kontroly rizik, bezpečnostních opatření, technických zařízení |
| 13 | Pracovní doba na staveništi |
| 14 | Průběžná kontrola a koordinace |
| 15 | Aktualizace plánu |
| 16 | Penalizace |
| 17 | Seznam základních předpisů BOZP |
| 18 | Závěr |
| 19 | Přílohy |

1. 	Úvod – funkce plánu BOZP

Plán BOZP určuje pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků pro stavbu " SOKA Bruntál se sídlem v Krnově -rekonstrukce objektu na archiv - II. etapa objekt C - I. část " a prací s tím souvisejících, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu jsou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a plán je rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán BOZP přesněji specifikuje, kdy a jakým způsobem budou technická, organizační, časová, koordinační a kontrolní opatření uváděna do praxe a jakým způsobem se na jejich realizaci bude koordinátor podílet. Důvodem ke zpracování plánu je nutnost minimalizovat ohrožení života nebo poškození zdraví zaměstnanců a dalších osob na staveništi.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při stavebních a udržovacích pracích, kde jsou vystavení pracovníci zvýšeným rizikům úrazů je standardně kladena na první místo a je důsledně kontrolována funkce a efektivita všech systémů zajišťujících bezpečnost práce a dodržování souvisejících předpisů. Z těch také vyplývají povinnosti zaměstnavatelů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu " SOKA Bruntál se sídlem v Krnově -rekonstrukce objektu na archiv - II. etapa objekt C - I. část " a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla.

Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby.

1. 1	Bourání:

Otvory pro dveře ve stávajícím zdivu většinou v místech původních otvorů.

Vybourání stávajících novodobých a poškozených PSV včetně dřevěných příček.

Odstranění skladeb podlah.

Vybourání stávajícího venkovního schodiště do 1.PP

Snesení všech dřev.nosných konstrukcí stropů s výjimkou stropů v prostoru střední části, uložení hist.dřeva.

Původní cihly uchovány pro nové zdění – dozdívky

1.2	Zemní práce

Výkopy pro novou ležatou kanalizaci.

Základy:

Základové pasy pro novou opěrnou zídku venkovního schodiště.

1.3	Svislé nosné konstrukce

Stávající obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo ponecháno. Dozdění klenby středové nosné zdi v 1.NP.

1.4	Vodorovné nosné konstrukce

Nové ocelobetonové stropy tvořené válcovanými profily uloženými na obvodové a vnitřní nosné zdi, případně na ocelové průvlaky (ve 3.NP) vynášené ocelovými sloupky.

1.5	Svislé nenosné konstrukce

Nové příčky zděné z původních cihel, SDK příčky v místnostech s dřevěnými stropy.

Z interiéru bude v depotech přistavěna přiznaná jednostranná SDK příčka se zateplením, v místech většiny pův. průmyslových oken budou doplněny otvíratelné tepelně izolační okenice (dvoukřídlé a sklopné).

1.6	SDK konstrukce

Protipožární stropní podhledy a obalení dřevěných konstrukcí z požárních důvodů (demontovatelná konstrukce)

Zateplení vnějšího zdiva, vč.vnitřního zaslepení jednoduchých průmyslových oken.

1.7	Podlahové konstrukce

1.NP

Nové kce hrubých podlah s hydroizolací a tepelnou izolací a nové skladby + podřezání zdiva metodou vháněných nerezových plechů.

2. - 4.NP

Nové skladby na ocelobetonové stropy, případně dřevěné vyrovnávací rošty + desky Cetris P+D (středová část s původními dřevěnými stropy)

1.8	Podlahové úpravy, úpravy stěn

Keramická dlažba slinutá 300x300mm (dtto stávající), ortogonální klad. Menší formát ker. dlažeb použit na podlahy soc. zařízení. Ker. obklady stěn soc. zařízení a v části za kuchyňskou linkou v čajových kuchyňkách (odstíny a formáty dlažby a obkladů - vše dtto stávající, viz rekonstrukce spojovacího krčku III. etapa)

U všech místností s výjimkou WC použito soklování dřev.lištou.

V depotech ve 2.NP a ve 3.NP – samonivelační stěrka.

V depotu ve 4.NP – desky Cetris P+D tl. 30mm kladené na vyrovnávací mirelon tl. 5mm.

Povrchové úpravy středové části s dřevěnými stropy – desky Cetris P+D kotvené do vyrovnávacího roštu.

Po rozvodech TZB, po sanacích a zapravení nevhodných úprav bude provedeno doplnění stáv.omítek vápennou omítkou dle klasické (historické – odleželé vápno) technologie. Ve střední části ve 2.NP-4.NP bude použita tepelně izolační omítka v tl. 40mm.

Všechna svislá int.nároží – vnitřní i vnější – budou provedena se zaoblením – rádius cca 2cm

1.9	Okna

1.PP – místnost č. 001

Nové dřevěné dveře rámové plné vč. dřevěné obloukové zárubně (design cca dtto dveře do výměníkové stanice m.č. 103)

Kování mosaz - např. řada Cobra Elegant.

Nátěr oken dle pův.vzoru – cca kaštan, hnědá, hedvábný lesk.

Nová ocelová okna s jednoduchým zasklením a ventilačním křídlem (+ sítka proti hmyzu).

1.NP – místnost č 105

Nové dřevěné okno dle pův.historického členění – dtto již opravená okna (kopie) v místnosti č. 102.

Kování mosaz - např. řada Cobra Elegant.

Nátěr oken dle pův.vzoru – cca kaštan, hnědá, hedvábný lesk.

Pozn: výměna ostatních oken v 1.NP již vyměněna.

2.NP- 4.NP

Stávající kovová okna s jednoduchým zasklením:

Repase, zinkový nátěr zákl.+ vrchní kovářská čerň polomat. Jednoduché zasklení. Zevnitř osazení otevíratelné dvoukřídlé okenice a ocelovým rámem se sklopnou horní částí. Výplň okenice tvoří neprůhledná nehořlavá část (deska Cetris) doplněná teplenou izolací + opláštění ze strany interiéru ocelových plechem tl. 1mm. Tak bude dosaženo požadovaných normových tepelně-technických parametrů při zachování původních oken.

1.10	Fasáda

Očištění na původní finální vrstvy, odstranění nesoudržných částí, zpevňující penetrace napuštěním opraveného celku opakovaně vápennou vodou a provedení celoplošného přeštudování jižní fasády. Doplnění štukových prvků do historické podoby („slepá“ obdélníková vpadlina v  jižní fasádě, oprava reliéfního letopočtu v trojúhelníkovém tympanonu).  Barevnost obnovit difůzními nátěry dle škrábaných.sond.

Ostatní údaje viz. "projektová dokumentace"

2. 	Základní údaje

| Investor | Česká republika-Zemský archiv v Opavě Sněmovní 1, 74622 Opava IČ: 70979057 |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba |  |
| Projektant | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc |
| Dodavatel - hlavní zhotovitel |  |
| Stavbyvedoucí |  |
| Technický dozor stavitele |  |
| Koordinátor BOZP |  |

Seznam předpokládaných zhotovitelů

3. 	Vymezení staveniště

Vymezení staveniště- je dáno  zápisem o předání staveniště a grafickým znázorněním:

4.	Přístupy na staveniště a dopravní situace, pohyb osob, údaje o podzemních sítích, napojení na energie a média

Stavba bude probíhat v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí, 674 737, na pozemku parc.č. 14/5 ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Zemský archív v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 22 Opava. Přívod medií (elektrická energie, voda) je možné zabezpečit z okolních budov archívu, přístup na místo staveniště je možný po stávajících komunikacích s živičným povrchem z ulice Říční Okruh (silnice I/57). V místě vjezdu vozidel stavby na veřejné komunikace budou umístěny dopravní značky IP22 výjezd vozidel stavby.

4.1	Podmínky vstupu

Staveniště je ve stávajícím objektu archivu. Staveniště na vstupu bude označeno bezpečnostními tabulkami a nápisy:

Pohyb vozidel bude uskutečněn po Říčním okruhu.

5.	Údaje o inženýrských sítích, napojení na energie a média

Odběr elektrické energie bude umožněn na základě smlouvy a vyznačení připojovacích míst. Podmínkou napojení na stávající el. rozvaděč je následná revize a revizní zpráva elektro, kterou zhotovitel v kopii předá koordinátorovi BOZP neskenovoanou e-mailem.

Ostatní inženýrské sítě a jejich umístění bude zhotovitelům předáno v písemné podobě v předání staveniště.

Voda na staveniště bude odebírána z vodovodního řádu objektu.

6. 	Rizika na staveništi, jejich předání, seznámení s nimi

Pověření zástupci dodavatelů stavebních a montážních prací před nástupem na staveniště zpracují na své činnosti analýzu rizik a následně ji předají  koordinátorovi BOZP stavby v digitální podobě. Na staveništi budou uloženy v tištěné podobě od všech zhotovitelů. Zhotovitelé si rizika vzájemně písemně předají a prokazatelně se s nimi seznámí.

Záznam o seznámení s riziky a jejich vzájemného písemného předání

Pověření zástupci jednotlivých dodavatelů jsou povinni s těmito riziky prokazatelně seznámit své zaměstnance. Kopii o tomto seznámení bezodkladně předají v digitální podobě koordinátorovi BOZP.

Změny, které by nebyly součástí předaných rizik (např. změna technologie apod.) jsou pověření zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů doplnit do souboru rizik a bezodkladně oznámit stavbyvedoucímu stavby a koordinátorovi BOZP.

6.1	Doporučená opatření k zajištění BOZP na staveništi:

6.1.1 Pohyb po staveništi

- zabezpečit staveniště proti pádu do prohlubní, výkopů a jam

- zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaným osobám

- vymezit pohyb osob v zařízení staveniště

- udržovat pořádek na staveništi

- minimalizovat kontakt se stavebními stroji,

- minimalizovat prašnost, hluk

6.1.2  Lešení

- provádět montáž a demontáž lešení osobami odborně způsobilými dle platných právních a ostatních předpisů

- protokolárně předat  a převzat lešení

- používat nepoškozené součásti lešení

- nepřetěžovat podlahy lešení,

- před zahájením práce na lešení provádět prokazatelně prohlídky lešení

6.1.3 Betonáž

- vypracovat technologický postup

- vymezit pracovní prostor pro dopravce betonových směsí

6.1.4 Práce s elektrickými spotřebiči

- proškolení s návody k obsluze

- provádět pravidelné revize

- provádět vizuelní kontroly před a v průběhu používání el. spotřebičů

- elktrické kabely vést způsobem, který zajistí jejich nepoškození

6.1.5 Práce ve výškách

- vypracovat technologický postup

- upřednostňovat kolektivní zabezpečení, nahradní způsob řešit osobním zajištěním proti pádu

- vyloučit práce nad sebou

- při manipulaci s materiály vymezit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce

6.1.6 Zdvihací zařízení

- zpracovat a dodržovat systém bezpečné práce s jeřáby

- obsluhovat zdvihací zařízení osobami odbrně způsobilými - jeřábníky

- vázat břemena vyškolenými vazači

- používat odpovídající vázací prostředky

- nepřenášet břemena nad pracovníky na stavbě

6.1.7 Svářečské práce

- vymezit pracoviště ze zvýšeným požárním nebezpečím

- vybavit místo svařování hasicími přístroji

- odstranit z místa svařování hořlavé látky

- používat předepsané OOPP

- po ukončení svařování místo hlídat 8 hodin

- zabránit ozáření ostatních osob na staveništi

6.1.8 Přírodní vlivy

- přerušit práce ve výškách v nepříznivém počasí( vítr, bouřka, krupobití, námraza apod.)

6.1.9 Zednické práce

- pád zdícího materiálu

- převržení nestasbilně uloženýchh předmětů

- pád osazených překladů

- zborcení zděných konstrukcí

- propadnutí osob při zhotovoíní stropů

### 6.1.10  Žebříky

- důsledně dodržovat NV 362/2005 Sb.

- zákaz používání žebříků sbíjených

- zajištění stability žebříku

### 6.1.11	  Montáž a demontáž zařízení,

- vypracovat TP

- dodržovat podmínky výrobce zařízení

- vymezit a zabezpečit ohrožený prostor

- používat předepsané OOPP

### 6.1.12	Nátěry, ředidla,

- zabránit přímému kontaktu s pokožkou, dýchacími orgány

- používat předepsané OOPP

6.1.13 Bouraci práce

- vypracovat technologický postup

- vymezit pracovní prostor

- používat předepsané OOPP

- vyloučit práce nad sebou

7. 	Časový plán prací – harmonogram prací

Časové údaje musí mj. usilovat o zabezpečení toho, aby montážní činnost mohla být řádně dokončena v rámci tohoto časového plánu. Časový plán jednotlivých fázi montáží obsahuje údaje o tom, kdy jednotliví zhotovitelé mají na staveništi  pracovní úkoly a kolik času je vyhrazeno na jednotlivé práce nebo pracovní fáze a obsahuje také údaje o tom, v jakých obdobích budou probíhat práce zvlášť nebezpečné a kolik zaměstnanců bude do nich zapojeno. Detailní časový plán s reálním časovým rámcem a účelným pořadím pracovních úkolů má velký význam pro odpovídající průběh činností a tím pro zajišťování bezpečnosti práce a pracovního prostředí. Vychází se z časového plánu zhotovitelů, kteří si podle složitosti organizace stavby zpracovávají harmonogram prací.

Harmonogram prací bude uveden v příloze č. 4

8. Předpokládaný počet pracovníků a jejich vstup na staveniště

Počet zaměstnanců i podnikatelských fyzických osob, potřebných při činnosti včetně jejich časového nárůstu a úbytku – údaje se stanoví dle dodavatelského zabezpečení každého zhotovitele v průběhu činnosti. Nástup dalších dodavatelů stavebních a montážních činností bude ohlášen koordinátorovi BOZP před jejich nástupem.

Pracovníci jednotlivých dodavatelů mohou vstoupit na staveniště po seznámení s riziky, s plánem BOZP a tehdy, kdy jsou vybaveni základními předepsanými OOPP (ochranná obuv se zpevněnou špicí, ochranný oděv, výstražná vesta, ochranná přilba).

9. Bezpečnostní opatření ve společných prostorech staveniště.

Z časového plánu vyplývá, která firma v danou dobu provádí stavební a montážní práce a zajišťuje plánovaná společná bezpečnostní opatření v místech prostorech. Práce budou organizovány jednotlivými vedoucími pracovníky zhotovitelů tak, aby nedocházelo ke vzájemnému ohrožení. Tyto činnosti budou dohodnuty předem a následně přijata patřičná opatření.

10. Vjezd dopravních prostředků, jejich parkování

Nákladní automobily vjíždějí na staveniště po příjezdové komunikaci Řičního okruhu za účelem přivezení a odvezení stavebních materiálů. Případné znečištění příjezdové komunikace bude bezodkladně zajištěna očista pověřenými zaměstnanci zhotovitele, který znečištění komunikace způsobil.

Řidiči budou dodržovat dopravní značení na přilehlých ulicích.

11. Systém kontroly rizik, bezpečnostních opatření, technických zařízení

Plán BOZP obsahuje informace a údaje o systému kontrol BOZP na staveništi, včetně opatření ke sjednání nápravy, sankcích, informacích o odstranění závad apod. Vymezuje kompetence a odpovědnost při řízení a provádění prací na staveništi.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů s plánem BOZP.

Pracovníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců jednotlivých zhotovitelů, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor stavby.

11.1	Koordinátor při realizaci stavby – dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor).

Všechny osoby na staveništi, jsou povinny:

- řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení,

- účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány,

- účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány,

- spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP,

Všichni zhotovitelé jsou zadavatelem stavby zavázáni  dle zákona č.309/2006 Sb., § 14, odst.4 k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

11.2	Obecné požadavky bezpečnosti práce na pracovišti

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních, montážní a udržovacích prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel těchto prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Při realizaci stavebních, montážní a udržovacích prací platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy BOZP a předpisy jednotlivých dodavatelů. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast (např. Zákon č.262/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV 362/2005 Sb.).

V průběhu prací se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými projektové dokumentaci,  technologickými postupy, pracovními postupy jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

11.3		Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavebních a montážních  prací z hlediska bezpečnosti práce:

- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, elektrikář, lešenář atd.),

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích

- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému, dále koordinátorovi BOZP,

- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně svého nadřízeného,

- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (ochrannou obuv se zpevněnou špicí, ochranný oděv, brýle, přilba, ochranné rukavice, postroje pro práce ve výškách – platnou kontrolu způsobilosti, výstražnou vestu, ochrannou přilbu)

- dodržovat protipožární opatření,otevřený oheň používat je po vydání povolení pro práci s otevřeným ohněm,

- ochraňovat životní prostředí,

- zajistit bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a likvidaci nebezpečného a ostatního odpadu,

- je zakázáno pracovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek na staveništi, přinášet na staveniště alkoholické nápoje a návykové látky

- zajistit poskytování první pomoci, mít na pracovišti lékárničku první pomoci

- dodržovat zákonnou pracovní dobu a přestávky na odpočinek v průběhu stavebních činnosti na staveništi,

11.4	Osobní ochranné pracovní prostředky

Zaměstnanci všech dodavatelů musí používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky:

- ochrannou obuv se zpevněnou špicí,

- ochranný oděv,

- ochranné brýle (svařování, broušení, apod.)

- ochranná přilba,

- ochranné rukavice,

- postroje pro práce ve výškách – platnou kontrolu způsobilosti,

11.5	Další povinnosti související s montážními a stavebními činnostmi

Povinností vedoucích zaměstnanců jednotlivých zhotovitelů v oblasti rizik, je průběžné vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a přijímání opatření k jejich odstranění.

Povinností zaměstnanců jednotlivých zhotovitelů je hlásit veškeré závady a nedostatky v oblasti BOZP, nebo i podezření na závady svému nadřízenému vzniklých při stavebních a montážních pracích.

Stroje a technická zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu.

Elektrické spotřebiče a zařízení používané na staveništi musí mít záznam o provozuschopnosti- na požádání zhotovitel předloží ke kontrole.

Pracovníci, kteří jsou určeni k práci s těmito zařízeními, musí být prokazatelně seznámeni s jejich obsluhou.

V případě použití jeřábu je povinností dodavatele se řídit „Systémem bezpečnosti práce pro práci se zdvihacími zařízeními“, což znamená, že před zahájením činnosti budou dohodnuty jednotlivé kroky a podmínky zajišťující bezpečnou manipulaci mezi pověřenou osobou zhotovitele a pověřenou osobou dodavatele jeřábnických prací.

Tato manipulace musí být koordinována vzhledem na možný výskyt  dalších dodavatelů a jejich zaměstnanců v blízkosti prováděné manipulace s břemeny a taktéž s ohledem na technologická zařízení porovozu, přistupové komunikace a jejich průjezdnost, kanalizační trasy, elektrická vedení  apod.

Před zahájením zdvihacích prací jeřábník předloží vedení stavby (stavbyvedoucí, koordinátor BOZP)ke kontrole záznam o revizi ZZ, kontrole vázacích prostředků a zpracovaný Systém bezpečné práce se zdihacím zařízením, platný jeřábnický průkaz, vazačský průkaz.

V případě použití stavebních strojů tyto budou obsluhovat vyškolení strojníci, stroje budou podrobeny roční kontrole a o této bude na stroji vylepen kontrolní štítek.

13. 	Pracovní doba na staveništi

Pracovní doba: od 6. 00 – 18.00 hodin (dle dohody s objednatelem)

Práce o SO-NE hlásit na kontrolním dnu vždy předem.

Přestávka na odpočinek pro všechny zhotovitele:   1/2 hodiny

Evidenci pracovní doby vedou všichni zhotovitelé na staveništi .

14.	 Průběžná kontrola a koordinace

Plánovanou průběžnou kontrolu na staveništi je pověřen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedoucí zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů .

Z kontroly koordinátora bude vystaven záznam, který bude přeposílán jednotlivým zhotovitelům, pověřeným  zástupcům objednatele. Povinnost zhotovitelů je zjištěné závady odstranit v termínu uvedeném v záznamu a podat písemnou zprávu o jejich odstranění (e-mailem) koordinátorovi BOZP).

V průběhu stavby budou probíhat kontrolní dny BOZP . Přítomnost jednotlivých zástupců zúčastněných firem bude zapisována na prezenční listině. Budou zde projednávány jednotlivé pracovní postupy, organizace práce v místě soustředění více osob a firem, zjištěné závady a jejich odstranění apod.

15. 	Aktualizace plánu

Plán BOZP bude aktualizovaný v případě vzniklých změn a také při přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu činností. Všechny změny v organizaci nebo posuny v časovém plánu se musí do plánu zapracovat. Povinností všech dodavatelů je hlásit nové skutečnosti (např. nástup dalších jejich subdodavatelů, nových zaměstnanců apod.) koordinátorovi BOZP 8 dnů předem.

16. 	Penalizace

O každém přestupku v oblasti BOZP bude proveden zápis do stavebního deníku nebo obdobného dokladu zhotovitele. Na základě tohoto zápisu bude zhotovitel sankciován dle smluvního vztahu.

17. Seznam základních předpisů BOZP

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník

- Projektová dokumentace stavby

- Stavební povolení

18. Závěr

Plán se vztahuje na všechny dodavatele stavebních a montážních činností,kteří provádí sjednané činnosti. S  tímto plánem musí být pracovníci, kteří se pohybují a vykonávají sjednané činnosti, prokazatelně seznámeni viz. příloha č.2.

Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k dodavateli (dále jen „zaměstnanci“) a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit.

Tento plán BOZP je nedílnou součástí stavby. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Dodavatel ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

19. Přílohy

| 1 | Záznam o kontrole BOZP |
| --- | --- |
| 2 | Záznam o seznámení s plánem BOZP |
| 3 | Oznámení na OIP Ostrava |
| 4 | Harmonogram prací |
| 5 | Stavba povolena |
| 6 | Předání a převzetí staveniště |
| 7 | Situace - zařízení staveniště |

Příloha č.1

|  | Kontrola BOZP staveniště | Strana: 18 z 20 |
| --- | --- | --- |

| Stavba / místo: |  | " SOKA Bruntál se sídlem v Krnově -rekonstrukce objektu na archiv - II. etapa objekt C - I. část |
| --- | --- | --- |
| Kontrolu provedl: |  |  | Tel.: |  |
| Kontaktní osoba zhotovitele: |  |  | Tel: |  |

| Závada, zjištění | Foto-dokumentace | Opatření | Termín odstranění závady | Zodpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Datum |  | Podpis koordinátora BOZP |  |

###### Příloha č.2

###### Záznam o provedeném seznámení zaměstnanců

###### s  „Plánem BOZP“ stavby - SOKA Bruntál se sídlem v Krnově -rekonstrukce objektu na archiv - II. etapa objekt C - I. část "

| Firma |  |
| --- | --- |
| Datum seznámení |  |
| Seznámení provedl, podpis |  |

Prohlášení: 	Svým podpisem na prezenční listině stvrzuji, že jsem absolvoval seznámení s plánem BOZP  v uvedeném termínu, a že jsem obsahu plánu BOZP porozuměl.

| Jméno a příjmení | Podpis |
| --- | --- |

Příloha č.3 – oznámení na OIP

Ohlášení na OIP je vyvěšeno na stavební buňce na zařízení staveniště.

Příloha č.4 – harmonogram prací

Harmonogram jednotlivých činností je umístěn v kanceláři na staveništi a je pravidelně aktualizován na základě probíhajících prací. Na denních poradách s dodavateli stavebních prací bude pravidelně konsultován a následně budou určovány pracovní postupy.

Příloha č. 5 – stavby povolena

Doklad "Stavba povolena " je vyvěšeno na stavební buňce na zařízení staveniště.

Příloha č.6 – předání a převzetí staveniště