Příloha č. 1 k Č.j. KRPU-246347-3/ČJ-2013-0400VZ

Počet listů: 2

KRYCÍ LIST A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Revize a kontrola elektrických zařízení během používání dle ČSN 33 1600 ed. 2

Technická specifikace:

Revize bude provedena v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2 zejména:

- Prohlídka – zda spotřebič není mechanicky poškozen

- Měření – spotřebič se odpojí od síti a provedou se potřebná měření

- Funkční zkouška – spotřebič se opět připojí k síti, uvede se do chodu zda nevykazuje abnormality

- Vystavení protokolu – zaznačení identifikačních údajů, výsledků revize a vystavení protokolu, označit spotřebič štítkem s čárovým kódem nebo číslem

Jedná se o elektrické spotřebiče typu pro domácnost a podobné účely, ve veřejných prostorách a objektech KŘP UL, v prostorách a objektech pro administrativní činnost, elektrická nepřipevněná svítidla, informační technika, spotřební elektronika, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody, respektive el. spotřebiče podobného charakteru např. lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, PC, monitor, tiskárna, lampa aj.

Předmětem VZMR je revize elektrických spotřebičů skupiny D a E ( spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách, spotřebiče používané při administrativní  činnosti) v objektech KŘP Ústeckého kraje. Jedná se o celkem cca 7 000 až 7 500 kusů elektrických spotřebičů v níže uvedených nemovitostech.

| Č. objektu | Obec | Ulice | Č. p. / č.e. |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ04211179 | Děčín – Tokáň- rekreační zařízení, srub |  | 89 |
| CZ04211324A | Děčín – Staré Křečany | Panský | 31 |
| CZ2101156 | RZ Ostrov – hl. budova; Vlaštovka + garáž, přístavek; Budovatel; Alpina; |  | 13 |
| CZV2100970 | Ústí n/L – správa KŘP Uk | Lidického náměstí | 899/9 |
| CZ04270972 | UL – Božtěšice | Petrovická | 172; 174 |
| CZ04271125 | UL – auto + myčka | Důlce | 2007/49; 1898/51 |
| CZ04271323 | UL – čerpadlo pod skálou | Důlce | 230/80 |
| CZ04271137 | UL – Brná – poříčák | U Viaduktu | 181; 182 |
| CZ04271136 | UL - Brná | Na rybárně | 40 |
| CZ04271144 | UL – Klíše | Slavíčková | 185/6 |
| CZ04271146 | UL – vila | Horova | 1563/13 |
| CZ04271126 | UL – vila | Štursova | 634/35 |
| CZ04273976 | UL - byt č. 17 | Větrná | 2737/18 |
| CZ04271138 | UL – Trmice, psinec | Horská | 521/46 |
| CZ04211141 | UL - autodílny | B. Němcové | 420/1 |
| CZ04271123 | UL – cizina + OSPP | Masarykova | 925/29 |
| CZ04276911 | UL – cizina | Masarykova | 930/27 |

Nabídkovou cenu kalkulujte včetně dopravy technika z a do vymezených objektů, prodlevy související s revizí a vynaložení prostředků k dokumentaci revize, zpracování revizní zprávy dle příslušné ČSN 33 1600 ed.2 bez DPH i s DPH.

Cena za provedení revize jednoho el. spotřebiče:_________________ bez DPH

__________________ včetně DPH

Zpracoval: Jiří Košnar

Ing. Tomáš Vaněk

vedoucí OMTZ OSM