SPECIFIKACE ZBOŽÍ

| Poř. č. | Požadované údaje | Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč ( ANO / NE / OBCHODNÍ ÚDAJ / KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model: č.1 - Terénní karavan pro dlouhodobé přežití |  |
| 2 | Provedení: | Terénní podvozek s nástavbou; |  |
| 3 | Požadavek: | 1 ks; |  |
| 4 | Rozměry vozidla: (mm) |  |  |
| 5 | Max. délka: | 8000; |  |
| 6 | Max. výška: | 3200; |  |
| 7 | Max. šířka: | 2500; |  |
| 8 | Světlost nápravy: (mm) | Min. 250; |  |
| 9 | Celková hmotnost: (kg) | Max. 3 500; |  |
| 10 | Přední nájezdový úhel: | Min. 15°; |  |
| 11 | Zadní nájezdový úhel: | Min. 15°; |  |
| 12 | Podvozek: | Zesílená ocelová konstrukce, žárově zinkovaný podlahový rošt; |  |
| 13 | Kola: | Kolový disk 6,75 až 17,5, s pneumatikami 235/75 R 17,5 včetně rezervního kola a držáku rezervního kola; |  |
| 14 | Nápravy: | Odpružená listovými péry s tlumiči, vhodná pro použití v terénu; |  |
| 15 | Oje: | Výškově stavitelné oje s nájezdovou brzdou; |  |
| 16 |  | Opěrné rejdovací kolečko; |  |
| 17 | Typ tažného závěsu: | ISO 50, oko 40 a oko 50 mm (zaměnitelné mezi sebou); |  |
| 18 | Brzdný systém: | Bubnové brzdy, couvací automatika, mechanický přenos brzdné síly; |  |
| 19 | Stabilizace: | 4x v rozích rámu stabilizační nožky s nivelací; |  |
| 20 | Elektroinstalace: | Standardní elektroinstalace 12V a 24V; |  |
| 21 |  | Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích |  |
| 22 | Barva vozidla a policejní polepy: |  |  |
| 23 |  | Základní stříbrná metalíza; |  |
| 24 |  | Barevné provedení musí splňovat obdobné podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška Ministerstva vnitra č. 122/2015 Sb.); |  |
| 25 | Polepy vozidla: (v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat obdobně barevným ilustračním nákresům) | Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]. Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1026; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]. Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011 - pro černý nápis „POLICIE“. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie. Dodavatel předloží grafický manuál polepů ke schválení zadavateli, před vylepením polepů na karavan. |  |
| 26 | Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky: | 6x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) "PREDATOR", umístěné 2x na levé straně, 2x na pravé straně a 2x na zadní části vozidla; |  |
| 27 | Popis obytné části karavanu: | Nástavba přívěsu vyrobena ze zateplených Pur panelů, rozdělena na čtyři části: Část s jídelnou a ložnicí, část s kuchyní, část s toaletou a sprchou a část s materiálem. Obytné provedení s vlastním elektrorozvodem 230V s možností připojení k nezávislému el. zdroji (např. centrála), nebo do veřejné el. sítě, včetně revize; |  |
| 28 | Prostor A – obytná část: | Jídelna vybavena dvěmi polstrovanými sklopnými lavicemi o minimální šířce 800 mm a délce maximálně 2200 mm, proti sobě. Při rozložení lavic, musí vzniknout tři lůžka. Prostor pod lavicemi upravit k uložení materiálu. Potahy lavic z omyvatelného materiálu. Mezi lavicemi umístit skládací stůl dělený, nad lavicemi umístit spouštěcí lůžka. Celkový prostor musí umožnit vyspání min. 6 osob. Kolem lůžek umístit závěs k vytvoření soukromí a ve stěnách vyvést u každého lůžka větrací mřížku, zásuvku 230V/12 V a osvětlovací lampičku. V prostoru jídelny umístit ze tří stran plastová okna s mikro ventilací kryté roletou a sítí proti hmyzu. Klimatizace svést směrem do prostoru přívěsu. Vybavit vnějším osvětlením s 3 LED reflektory, minimálně 3000 lumenů s regulátorem svítivosti. Nad vstupem do obytné části umístit markýzu o šířce minimálně 2 m, nepřesahující obrys karavanu. Všechny vnější otevírací části karavanu budou opatřeny zámkem se sjednoceným klíčem a s bezpečným jištěním proti otevření při manipulaci a převozu karavanu. Na střechu umístit fotovoltaické panely, o dostatečném výkonu k dobíjení definovaných autobaterií při kombinovaných světelných podmínkách; |  |
| 29 | Prostor B – koupelna s WC: | V prostoru požadujeme zabudovat toaletu a umyvadlo z plastu nebo nerezu. Odpady svést do jednotné jímky. Voda nahřívaná ve společném bojleru. Bojler s kapacitou minimálně 60 litrů. Napájení bojleru ze společné nádrže minimálně 400 l. Odpadová nádoba minimálně 500 l. Nádrže budou vybaveny měřidly množství vody, které budou umístěny v kuchyňské sekci. Toaleta s úspornou baterií a se samostatným odpadem. Prostor sprchy a toalety nevržen tak, aby byla snadná jeho dezinfekce a nevyžadoval zvýšenou údržbu. Plnící hrdlo nádrže na pitnou vodu umístit na vnější straně karavanu tak, aby bylo možné plnění z vodovodního řadu, přípojkou se šroubením. Plnění nádrží je jištěno přepadem s pojistným přetlakovým ventilem. Výpust odpadní nádrže ventilem do odpadního řádu. Karavan vybavit potřebnou hadicí k vypouštění odpadu a hadici zakomponovat do nástavby; |  |
| 30 | Prostor C - kuchyňská sekce: | Kuchyň opatřena kuchyňskou linkou s dřezem, plynoelektrickou lednicí o objemu minimálně 150 l, mikrovlnou troubou, dvěma konvicemi na plyn, kávovarem, plynovým sporákem s VOK hořákem (plynová bomba propanbutan bezpečně uložena), odpadkovým košem, umývadlem s přívodem teplé a studené vody z bojleru. Odpad sveden do společné jímky. |  |
|  |  | Požadujeme měřáky stavu naplnění nádrží odpadu a pitné vody měřák stavu nabití akumulátorů, který bude umístěn v kuchyňské sekci. |  |
|  |  | Kuchyňská linka bude obsahovat toto nádobí: - 8 sad nádobí ke stolování do mikrovlnné trouby - 8 sad příbory - 8x hrnek 2,5 dl - 8x sklenice 3 dl - 2 sady nožů (minimálně 3 ks) - 2x hrnec 3 l - 2x hrnec 5 l - 2x hrnec 10 l - 2x pánev s nepřilnavým keramickým povrchem - 2x naběračka malá - 2x naběračka velká - 3x krájecí prkno - 3x vařečka 40 cm Nádobí musí být v lince umístěno tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy; |  |
| 31 | Prostor D – střecha karavanu: | Na střechu umístit fotovoltaické panely včetně zapojení do systému a ukotvit markýzu (viz popis prostoru A); |  |
| 32 | Prostor E, F – prostor pro materiál: | Prostor s elektrocentrálou dostatečně odhlučnit a odvětrat, pokud bude potřeba vyvést sání vzduchu k centrále. Vytvořit prostor tak, aby bylo jednoduché plnění PHM do centrály; Prostor s materiálem by měl obsahovat tento materiál: - 1x krumpáč Fiskars 250 - 1x ženijní lopata Fiskars - 1x rýč Fiskars - 1x smeták (koště) - 1x sekera Fiskars F18 - 2x automobilový akumulátorů minimálně 100 Ah 12 V - 1x automatická dobíječka akumulátorů - 1x hasící přístroj odpovídající platné legislativě pro karavany - 1x kanistr na PHM - 1x buben s prodlužovacím kabelem 50m - 1x kabel pro připojení z externího zdroje napětí 15m - 1x elektrocentrála 3,5 kW se startérem, spaliny vyvést nad vozidlo - 1x zdravotnický batoh (materiál pro první bezodkladnou zdravotnickou pomoc) - 2x propanbutanová láhev 10 kg - 2x elektrické topidlo 3,3 kW - 1x přečerpávací balonek s hadičkami na PHM Materiál a zařízení umístit a ukotvit tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému pohybu při jízdě; |  |
| 33 | Model č.2 - Terénní nákladní přívěs pro dlouhodobé přežití |  |
| 34 | Provedení: | Terénní podvozek s nástavbou |  |
| 35 | Požadavek: | 1 ks; |  |
| 36 | Rozměry vozidla (mm) : |  |  |
| 37 | Max. délka: | 8000; |  |
| 38 | Max. výška: | 3200; |  |
| 39 | Max. šířka: | 2500; |  |
| 40 | Světlost nápravy: (mm) | Min. 250; |  |
| 41 | Celková hmotnost: (kg) | Max. 3 500; |  |
| 42 | Přední nájezdový úhel: | Min. 15°; |  |
| 43 | Zadní nájezdový úhel: | Min. 15°; |  |
| 44 | Podvozek: | Zesílená ocelová konstrukce, žárově zinkovaný podlahový rošt; |  |
| 45 | Kola: | Kolový disk 6,75 až 17,5, s pneumatikami 235/75 R 17,5 včetně rezervního kola a držáku rezervního kola; |  |
| 46 | Nápravy: | Odpružená listovými péry s tlumiči, vhodná pro použití v terénu; |  |
| 47 | Oje; | Výškově stavitelné oje s nájezdovou brzdou; |  |
| 48 |  | Opěrné rejdovací kolečko; |  |
| 49 | Typ tažného závěsu: | ISO 50, oko 40 a oko 50 mm (zaměnitelné mezi sebou); |  |
| 50 | Brzdný systém: | Bubnové brzdy, couvací automatika, mechanický přenos brzdné síly; |  |
| 51 | Stabilizace: | 4x v rozích rámu stabilizační nožky s nivelací; |  |
| 52 | Elektroinstalace: | Standardní elektroinstalace 12V a 24V; |  |
| 53 | Barva vozidla a policejní polepy: |  |  |
| 54 |  | Základní stříbrná metalíza; |  |
| 55 |  | Barevné provedení musí splňovat obdobné podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška Ministerstva vnitra č. 122/2015 Sb.); |  |
| 56 | Polepy vozidla: (v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat obdobně barevným ilustračním nákresům) | Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]. Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1026; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotištěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]. Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011 - pro černý nápis „POLICIE“. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie. Dodavatel předloží grafický manuál polepů ke schválení zadavateli, před vylepením polepů na terénní přívěs. |  |
| 57 | Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky: | 6x modré dvouzábleskové světlo s technologii LED (min. 8 LED diod) "PREDATOR", umístěné 2x na levé straně, 2x na pravé straně a 2x na zadní části vozidla; |  |
| 58 | Popis terénního nákladního přívěsu pro přepravu materiálu: | Nástavba terénního nákladního přívěsu (pevná) vyrobena z plastu nebo jiného nekorodujícího materiálu. Uvnitř bude vybavena regálovou konstrukcí rozdělenou dle potřeb uložení materiálu. Materiál uložit do plastových boxů na míru, popřípadě ukotvit do regálu, nebo zavěsit. Boxy vyjímatelné nebo opatřené samostatnými dvířky. Zvláštní vyhřívaný prostor pro uskladnění suchých obleků a neoprenu, vyhříván nezávislým elektrickým topením 12/230 V, tak aby nedošlo k promrznutí přepravovaného materiálu. Uzavření nástavby přívěsu roletami nebo výklopnými dveřmi směrem nahoru. Osvětlení přívěsu LED páskami v dostatečné míře, jak vnějšího prostoru přívěsu, tak vnitřního prostoru. Akumulátor minimálně 100Ah k samostatnému napájení osvětlovací soustavy přívěsu s automatickou 12/230V dobíječkou, nabíjení ze sítě/centrály, nebo tažného vozidla. Podlaha nástavby vybavena odtokovými kanály. Všechny vnější otevírací části přívěsu opatřit zámkem se sjednoceným klíčem a s bezpečným jištěním proti otevření při manipulaci a převozu přívěsu; |  |
| 59 | Vybavení terénního nákladního přívěsu: | Terénní nákladní přívěs by měl obsahovat tento materiál: - 1x stožár na osvětlovací balon (materiál bude dodán zadavatelem) - 1x osvětlovací balon a trafo k osvětlovacímu balonu (materiálem bude dodán zadavatelem) - 4x nůžkový stan 4x4 metry, modré barvy - 15x sněžnice - 15x hůlky ke sněžnicím - 4x souprava suchý trilaminátový oblek + neoprenové rukavice + podoblek + neoprenová kukla + záchranářská vesta + helma - 4x celotělový neopren - 4x neoprenové boty - 25x havarijní oblek certifikovaný k chemickému použití, včetně rukavic - 25x maska protichemická na kříž (materiál bude dodán zadavatelem) - 50x filtr protichemický (materiál bude dodán zadavatelem) - 10x evakuační maska - 16x nafukovací lehátko s nožičkama (nosnost minimálně 160 kg) - 2x evakuační nosítko - 1x páteřní deska - 4x elektrické topidlo 2kW - 20x deka fleecová - 4x rozkládací stůl délky 160 - 200 cm - 8x rozkládací lavice délky 160 – 200 cm - 4x akumulátorová lucerna - 3x nafukovací lávka o rozměrech 5 x 1,3 m - 6x kanistr na PHM 20 l - 4x držák na odpadkové pytle - 6x buben s prodlužovacím kabelem 50 m - 2x zabudovaná elektrocentrála 4 kW, vývod spalin nad nebo pod vozidlo - 2x alu schůdky k snadnějšímu přístupu k materiálu s možnosti přesunutí |  |
| 60 | Přílohy k Technické specifikaci karavanů: | Terénní karavan pro dlouhodobé přežití – popis rozložení dle prostor A až F; |  |
|  |  | Terénní nákladní přívěs pro dlouhodobé přežití – popis rozložení dle prostor A až F; |  |