Č.J.: KRPM-65868/ČJ-2014-1400VZ                                        		Olomouc 15.9.2014

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na stavební práce zadávané podle § 18, odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název VZ:  „KŘP Olk – OOP Konice, nám. T.G.Masaryka 36 – zpevnění příjezdové komunikace“

# Informace o zadavateli

Název zadavatele:   	Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Sídlo:       	       		779 00 Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10

Právní forma:		organizační složka státu

Zastoupená:		RNDr. Josef Kaštil, vedoucí Odboru správy majetku

IČO: 			720 51 795

Kontaktní osoba: 		Petr Vodička, Stanislav Haltmar

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,

Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 974761583, 606700794, 974761582, 728182615, 
e-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz

(dále jen „zadavatel“)

# Předmět a rozsah veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpevnění a odvodnění plochy dvora, oprava stávajícího chodníku, demolice bezodtoké jímky (žumpy) a rekonstrukce stávající kanalizace v areálu Obvodního oddělení Policie ČR Konice. Stavba je rozdělena na dva samostatné objekty:

SO 01 - Zpevněná plocha

SO 02 – Kanalizace

SO 01 – Zpevněná plocha

Projekt řeší novou zpevněnou plochu s napojením na vjezd do areálu OOP Konice a provedení opravy stávajícího chodníku. Navržená zpevněná plocha a chodník budou s povrchem z betonové dlažby 200/100 u zpevněné plochy tl. 80 mm a u chodníku tl. 60 mm. Barva navržené dlažby je světle šedá. Stávající chodník z betonové dlažby 300/300 mm a zadlážděná část zpevněné plochy ze zámkové dlažby v pruhu šířky 1,0 m (v místě osazení liniového odvodňovacího žlabu) budou rozebrány. Zámková dlažba bude očištěna a uložena na stavbě k opětovnému zadláždění. Spolu s rozebráním ploch budou vybourány i

stávající   betonové obrubníky vč. betonového lože.

V místě stávající bezodtoké jímky (žumpy) bude provedeno nejprve vybourání jejího železobetonového stropu tl. 300 mm. Potom budou vybourány i železobetonové stěny tl. 300 mm na úroveň zemní pláně zpevněné plochy. Zbylá část žumpy bude zasypána štěrkem odstraněným ze stávající plochy. Dále bude odstraněno pět pařezů včetně náletových dřevin a nopová fólie kolem objektu na par.č. 33/2. Zpevněná plocha bude lemována betonovými obrubníky  250/150 mm do betonového lože s opěrkou a převýšením 100 mm. Kolem zpevněné plochy u chodníku bude provedeno lemování z betonové palisády 160/160 mm z vibrolisovaného betonu. Přístupový chodník je navržen v místě stávajícího v šířce 1,50 m z betonové dlažby 200/100/60 mm v barvě světle šedé. Lemování chodníku bude pomocí betonových obrubníků 250/100 mm do betonového lože s opěrkou. Kolem stávajících objektů bude u zpevněné plochy i v místě zeleně provedena hydroizolace z nopové fólie.

Zpevněná plocha je navržena v této skladbě:

- Betonová dlažba 200/100 mm	           80 mm

- Lože ze štěrkodrtě 4-8 mm		           40 mm

- Štěrkodrť 0-32 mm		   	          150 mm

- Štěrkodrť 0-63 mm		    	          200 mm

- Upravená zemní pláň na 45 MPa

- C e l k e m         			          470 mm

Chodník je navržen v této skladbě:

- Betonová dlažba 200/100 mm	            60 mm

- Lože ze štěrkodrtě 4-8 mm		            40 mm

- Štěrkodrť 0-32 mm			          150 mm

- Upravená zemní pláň na 30 MPa

- C e l k e m				          250 mm

Odvodnění zpevněné plochy je navrženo do dvou liniových žlabů Ž1 dl. 9,4 m a Ž2 dl. 3,2 m a jedné uliční vpusti V1. Uliční vpusť je navržena jako betonová o průměru 550 mm s výškou 1 540 mm. Vpusť bude opatřena litinovou mříží 500/500 mm a kalovým košem výšky 250 mm. Napojení vpusti je přípojkou z hladkých trub PVC-U DN 150 do stávající kanalizace PVC DN 150. Liniové odvodňovací žlaby jsou navrženy 210/185 mm po celé délce a budou provedeny z polymerického betonu s ochrannou hranou z litiny a s mříží z tvárné litiny s podélnými pruty. Žlaby budou  vybaveny jednou vpustí dl. 500 mm s odtokem DN150 a opatřeny litinovou mříží a s kalovým košem. Uložení liniových žlabu bude do betonového lože šířky 250 mm a jejich napojení bude přípojkou z hladkých trub PVC DN150. Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí drenážního potrubí PVC DN100 uložených do rýhy šířky min. 500 mm na pískový podsyp tl. 50 mm s obsypem štěrkodrtí 8-16 mm.

SO 02 – Kanalizace

Projektová dokumentace řeší odvedení splaškových a dešťových vod z parcely  OOP Konice do stávajícího potrubí kanalizační přípojky, která již byla vybudována a zaústěna do obecní jednotné kanalizace. Kanalizace bude v provedení kanalizačních trub PVC KG DN150 v celkové délce 40,9 m a ukončena na parcele investora napojením na stávající potrubí PVC DN 150. Na trase bude osazena revizní kontrolní šachta RŠ1. Do kanalizace bude zaústěn vývod odpadních splaškových vod z budovy a dešťových vod ze střech, svodů a nově budované komunikace (SO 01).

Orientační rozsah veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:		810 000 Kč bez DPH

Doba plnění: 6 týdnů od podpisu smlouvy

Předmět veřejné zakázky a její rozsah je podrobně specifikován v projektové dokumentaci stavby, která je v elektronické podobě (CD) přílohou č. 3 výzvy k podání

Převažující CPV kód:

- 45233251-3  práce na vyrovnání povrchu

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

TERMÍN PLNĚNÍ: 	Předpokládaný termín dokončení díla je do šesti týdnů od podpisu smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ: 	Obvodní oddělení policie ČR Konice, nám. T.G.Masaryka č.p.36 – příjezdová komunikace ve dvoře.

TERMÍN PROHLÍDKY:	Prohlídka staveniště proběhne v  jednotném čase pro všechny  uchazeče  a  to  dne  22. září  2014  v  9:00 hod. se srazem účastníků v místě plnění. Náhradní termín prohlídky nebude možný.

RNDr. Josef Kaštil

vedoucí odboru správy majetku