PPR-19061-5/ČJ-2014-990663                                                                    Praha 26. 6. 2014

Příloha č. 1

Zadání zakázky

„Nádražní – demolice vily“

Projektová dokumentace

Předmět plnění:

Zhotovení projektové dokumentace pro demolici vily v areálu zadavatele

Rozsah plnění:

-Provedení realizační projektové dokumentace pro demolici administrativního objektu o rozměrech cca 12x10

m a výšky cca 12 m. Objekt byl vystavěn ve 30.letech 20 stolení. Svislé konstrukce jsou zděné, vodorovné konstrukce jsou předpokládány, že byly provedeny z dřevěných trámů se záklopem , střešní plášť je tesařský dřevěný krov s krytinou ze cemontovláknitých šablon. Výplně otvorů jsou dřevěné .

- Součástí této veřejné zakázky je zaměření skutečného stavu objektu, protože zadavatel nebude neposkytovat uchazeči  žádnou dokumentaci od  tohoto objektu.

-Demolovaný objekt se nachází ve vnitrobloku s přiléhajícími objekty, tak je nutno uvažovat pouze z lehkou technikou při vlastní demolici a taktéž omezeného prostoru pro přemísťování stavební suti.

- Zadavatel neuvažuje o zpětném použití stavebních materiálu pro vlastní potřebu.

- Provedení projektu pro stavební povolení na demolici objektu

- Návrh statického zajištění sousedních objektů.

- Návrh řešení plochy která vznikne po demolici objektu včetně odvodu srážkových vod

- Vypracování podrobného výkazu výměr pro výběr dodavatele demolice

- Vypracování oceněného výkazu výměr

- Upřesnění rozsahu plnění je uchazeči umožněno na prohlídce místa plnění dle zadávací dokumentace.

Termín zhotovení díla:  do šesti (6) týdnů od podpisu smlouvy

Dílo bude odevzdáno objednateli v počtu dvanácti (12) vyhotovení v tištěné a pětkrát (5) v digitální podobě. Dílo musí být předáno zhotoviteli na hmotném nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.)

Digitální formáty: - grafické ( výkresové) části: DWG a PDF

- textové části:                         WORD a PDF

- tabulky ( výkazy apod.):        EXEL a PDF

Všechny soubory nebudou chráněny proti zápisu.

Ing. Miroslav Hajný

ředitel SLZ PP ČR

Příloha č. 2

Nabídka zhotovitele

Zpracuje zhotovitel :

-   jako stručnou reflexi požadavků zadání

-  doplněnou o jeho kvalifikaci, profesní předpoklady pro plnění této zakázky

(know- how)

-  doplněnou o další skutečnosti na straně zhotovitele významné pro plnění této

zakázky.

Příloha č. 3

Experti, garantující technickou kvalifikaci dodavatele

| Jméno experta včetně akad. titulu | Vzdělání (VŠ,SŠ) | Dosavadní praxe / relevantní zkušenosti (roky) | Stávající pracovní zařazení | Navrhované zařazení v tomto projektu | Odkazy na reference, kontakty (jsou-li požadovány) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vedoucí projektant |  |
|  |  |  |  | Zástupce vedoucího projektanta |  |
|  |  |  |  | rozpočty |  |

v ………………….dne……….

za zhotovitele:                                                               jméno a příjmení:

Podpis:

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Navrhované pracovní zařazení / pozice experta v tomto projektu :

- Příjmení:

- Jméno:

- Rok narození:

- Vzdělání:

| Vzdělávací instituce [ od – do ] | Dosažené vzdělání (diplom(y) |
| --- | --- |

- Jazykové znalosti: Uveďte úroveň znalosti jazyka na stupnici 1 až 5 
(1 – vynikající; 5 – začátečník)

| Jazyk | Čtení | Ústní projev | Psaní |
| --- | --- | --- | --- |

- Členství v odborných organizacích:

- Jiné znalosti: (např. práce na PC atd.)

- Současné pracovní zařazení:

- Počet odpracovaných let u společnosti:

- Odborná praxe - pouze relevantní:

| Od – do | Firma / Instituce | Pracovní zařazení | Popis činnosti |
| --- | --- | --- | --- |

- Kvalifikace v klíčových oborech: (důležitých z hlediska zakázky)

- Odkazy na reference, jsou-li požadovány:

Příloha č. 4

Cena zakázky

# JMÉNO UCHAZEČE: [……………….………….…

| Položka | cena [Kč] bez DPH |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace demolice DSP a DPS+ DPS zpevněné plochy |  |
| Výkaz výměr, vč. oceněného výkazu výměr |  |
| Autorský dozor |  |
| Cena bez DPH |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Pozn 1. Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky, tedy Cena za projektová dokumentace včetně DPH  a výkaz výměr včetně DPH  a  Cena za autorský dozor včetně DPH.

V:………………………,.  ./       .       ./2014  			 Vypracoval […………………………]

…………………………………….

podpis uchazeče a razítko firmy