Příloha č. 1 k č.j. HSPM-3554-10/2012 ÚE

Počet listů: 5

Technické podmínky k veřejné zakázce vedené pod názvem

„Vybavení s vazbou do OŘ pro HZS Plzeňského kraje“

vedené v SMVS pod číslem a názvem :

„114V071000019   Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - CZ.1.06/3.4.00/11.07789“

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části A, B, C, D.

ČÁST A: Bezdrátová komunikace pro stanice HZS kraje

Požadujeme dodat 16 kusů modulárního WiFi routeru bez konfigurace a instalace s následujícími parametry:

| označení (interní kód) | WiFi |  |
| --- | --- | --- |
| funkcionalita | minimální požadované parametry | parametry nabízené uchazeči |
| WiFi router |
| nabízený WiFi router | výrobce | * |  |
|  | název | * |  |
|  | provedení/typ | * |  |
|  | správa WiFi routeru | telnet, SSH, webové rozhraní |  |
|  | operační mód | AP, client, bridge |  |
|  | podpora IPv6 | ano |  |
|  | regulace výkonu | ano |  |
|  | DHCP | ano |  |
|  | DNS | ano |  |
|  | Firewall | ano |  |
|  | podpora VLAN | ano |  |
|  | WAN port 1000 Mbps | 1x |  |
|  | LAN port 1000 Mbps | 2x |  |
|  | USB | 1x |  |
|  | slot pro rozšíření o další konfigurovatelný WiFi modul 2,4 GHz / 5 GHz | 1x |  |
|  | konfigurovatelný WiFi modul 2,4 GHz / 5 GHz (802.11a/b/g/n; WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1X) + připravený externí výstup na anténu | 1x |  |
| napájecí adaptér | napájecí adaptér, pokud není součást balení | ano |  |
| záruka | záruka v měsících | 24 |  |
| cena/ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |
| cena za 16 ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |

* vyplní uchazeč

ČÁST B: Centralizace analogového radiového spojení

V souvislosti s centralizací analogového radiového spojení požadujeme pro zabezpečení spojení z okresu Domažlice rozšířit stávající zařízení ErcLink o:

| označení (interní kód) | ErcLink |  |
| --- | --- | --- |
| funkcionalita | minimální požadované parametry | parametry nabízené uchazeči |
| ErcLink |
| nabízené doplnění ErcLink | aplikační konektor pro GM3xx/I2C sběrnice včetně kabelu | 2x |  |
|  | TSERVER NT2000, modul „Ovládání RD, port selektivní volby“ | 2x |  |
|  | ASERVER NT2000, modul „Záznam audio“ | 2x |  |
| záruka | záruka v měsících | 24 |  |
| cena celkem | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |

* vyplní uchazeč

ČÁST C: Rackové skříně 19" 800*1000 (45 U)

Požadujeme dodat 6 kusů rackových skříní 19“ 800*1000 (45U) bez instalace v této konfiguraci:

- Racky musí být spojitelné s již použitým rackem typu RDF-45-80/100 za pomoci spojovací sady.

| označení (interní kód) | rackové skříně |  |
| --- | --- | --- |
| funkcionalita | minimální požadované parametry | parametry nabízené uchazeči |
| rackové skříně – základní sestava |
| nabízené rackové skříně | barva | RAL 7035 |  |
|  | nosnost | 500 kg |  |
|  | výška | 2111 mm |  |
|  | šířka | 800 mm |  |
|  | hloubka | 1000 mm |  |
|  | 19“ vertikální lišty typu L | ano |  |
|  | svařovaná rámová konstrukce | ano |  |
|  | bez spodního krytu a nožiček | ano |  |
|  | bez horního krytu | ano |  |
|  | bez bočnic | ano |  |
|  | bez předních a zadních dveří | ano |  |
|  | možnost instalace do řady za pomoci spojovací sady | ano |  |
| záruka | záruka v měsících | 24 |  |
| cena/ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |
| cena za 6 ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |

* vyplní uchazeč

| označení (interní kód) | rackové skříně |  |
| --- | --- | --- |
| funkcionalita | minimální požadované parametry | parametry nabízené uchazeči |
| rackové skříně – doplnění základní sestavy |
| nabízené doplnění rackové skříně | horní kryt min. 4 otvory pro kabeláž a 1 středový otvor pro ventilátor | * |  |
| záruka | záruka v měsících | 24 |  |
| cena/ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |
| nabízené doplnění rackové skříně | přední dveře vertikálně dělené – výplň tahokov | * |  |
| záruka | záruka v měsících | 24 |  |
| cena/ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |
| nabízené doplnění rackové skříně | zadní dveře vertikálně dělené – výplň tahokov | * |  |
| záruka | záruka v měsících | 24 |  |
| cena/ks | bez DPH | * |  |
|  | DPH | * |  |
|  | s DPH | * |  |

ČÁST D: Dohledové systémy – HW

Požadujeme dodat komponenty dohledového systému HW pro KOPIS HZS Plzeňského kraje. Dohledový systém, který se skládá ze 4 kusů základních jednotek (umístěné v místnostech číslo 112, 119, 202 a 203), 6 kusů teplotních čidel (z toho jedno venkovní), 3 kusů čidel vlhkosti, 3 kusů magnetických kontaktů a 1 kusu čidla zaplavení.

Rozmístění jednotlivých čidel je zakresleno v přiložených nákresech (viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Dohledový systém HW je pouze dodávka komponent bez instalace a konfigurace. Taktéž není součástí dodávky počítač pro zpracování dat, ale jen zobrazovací jednotka. Zpracování hodnot, alarmů a SNMP trapů bude probíhat na stávajícím řešení, které je u HZS Plzeňského kraje používáno.

Požadavky na systém:

- Podpora a plug-in moduly pro Nagios/Centreon

- Zabudované grafické WWW rozhraní pro nastavení a sledování hodnot

- Upozornění na stav Alarm - Email, SNMP Trap, SMS

- Otevřené komunikační protokoly (WEB, Email, SNMP, XML, …)

- Bezpečnost chráněna heslem, rozsahem IP adres, HW ochrana změny konfigurace. (v modulu)

- SDK (Software Development Kit) vývojové knihovny + příklady (VB, Delphi, C, C#, ..)

- Základní jednotka:

  - Připojení základní jednotky do LAN: Ethernet RJ45

  - Možnost připojení min. 4 ks čidel

  - Min. 4 digitální vstupy pro připojení dvoustavových senzorů

- Délka kabelu k teplotním a vlhkostním čidlům: 10m

- Délka kabelu k záplavovému čidlu min. 2.5m

- Zobrazovací jednotka :

  - Úhlopříčka min. 42“

  - Techologie: LED

  - Zobrazovací frekvence min.: 100 Hz

  - Rozlišení: 1920 x 1080 bodů

  - FullHD

  - DVB-T tuner pro příjem digitálního pozemního vysílání / HD DVB-T tuner pro příjem digitálního pozemního vysílání ve vysokém rozlišení (MPEG-4)

  - Video vstupy a výstupy (min. počet):

    - 3x HDMI

    - 1x VGA (D-SUB)

    - 1x Komponentní

    - 1x SCART

  - Polohovatelný nástěnný držák, dvě nosná ramena, tři klouby