Příloha č. 3 k č.j. PPR-11545-5/ČJ-2014-990656

Předmět a rozsah plnění veřejné zakázky:

do stávajícího řešení vnitřního firewallového systému požaduje zadavatel upgrade tohoto systému tak, že stávající řešení bude povýšeno na nové dle architektury uvedené v tabulce níže:

| Stávající SKU výrobce (označení produktu) | Nové SKU výrobce (označení produktu) |
| --- | --- |
| CPSG-P103-CPSM-P203-F-CKP | CPAP-SG4600-NGFW |
| Integrovaný management CPSM-P203 | CPSM-P1003 |
| CPSG-P103-CPSM-P203-F-CKP | CPAP-SG4600-NGFW |
| Integrovaný management CPSM-P203 | CPSM-P1003 |
| CPSG-P103-HA-F | CPAP-SG4600-NGFW-HA |
| CPSG-P103-HA-F | CPAP-SG4600-NGFW-HA |

Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka veškerého potřebného HW a SW včetně originálního supportu výrobce na dobu 12 měsíců, dále instalace a migrace původního FW řešení na nové.

Popis cílového stavu:

- Check Point cluster (NGFW) v primární lokalitě

- CheckPoint cluster (NGFW) v sekundární lokalitě

- Management server běžící na primární lokalitě, který ovládá oba firewall clustery

- Požadavek na vysokou dostupnost management systému

  - při výpadku HW serveru možnost spravovat firewally do jedné hodiny

  - při výpadku celého datacentra možnost spravovat firewally do 24 hodin

Rozsah plnění:

- Technicko-realizační dokumentaci, která bude obsahovat:

  - Popis cílového stavu implementace

  - Implementační kroky nutné k realizaci upgrade.

  - Návrh akceptačních testů

- Upgrade řešení včetně:

  - Upgrade CheckPoint management serveru v primární lokalitě na verzi R77.10. Současný management běží na již nepodporované verzi CheckPointu R65.

  - Migrace všech politik CheckPoint managementu v sekundární lokalitě na nový management server v primární lokalitě včetně deduplikace všech objektů

  - Upgrade stávajícího Check Point clusteru za nový cluster v sekundární lokalitě v mimopracovních hodinách

  - Upgrade stávajícího Check Point clusteru za nový cluster v primární lokalitě v mimopracovních hodinách

  - Provedení akceptačních testů po každé migraci.

- Provozní dokumentaci, která bude obsahovat:

  - Popis cílového stavu.

  - Popis rutinních činností správce firewallu.

Předpoklady:

Management server poběží ve stávajícím VMware prostředí zadavatele.

Vypracoval:  Mgr. Jiří Šídlo

tel.: 974 884540