Technické podmínky pro požární přívěs chemický

Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu chemického (dále jen „PPCH“).

- PPCH splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PCH včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technický průkaz),

- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Karoserie PPCH je konstruována jako modulární stavba z hliníkových profilů s lepenými plechy a variabilní stavbou úložných prostor, tvoří ji tři skříně pro uložení příslušenství na obou bocích a prostor v zadní části.

- Karosérie PPCH je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Umístění požárního příslušenství PPCH je provedeno tak, aby každou položku bylo možné vyjmout samostatně, bez vyjmutí jiné, pokud toto příslušenství není uloženo v přepravních zásuvkách nebo na odklopných či posuvných prvcích.

- Prostory pro uložení požárního příslušenství jsou uzavřeny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly přes celou šířku roletky.

- Uzamykatelné prvky uzávěrů úložného prostoru nástavby PPCH jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.

- Jsou-li užity stupně a plošiny pro snazší přístup k požárnímu příslušenství jsou konstruovány tak, aby umožňovaly bezpečné vyjmutí požárního příslušenství z účelové nástavby. Za tím účelem jsou doplněny o madla.

- Ovládací prvek a zajišťovací mechanizmus pro uložení požárního příslušenství je konstruován tak, aby jej bylo možné ovládat zásahových rukavicích pro hasiče.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství 
jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s vysokou životností nepodléhajícího mikrobiálnímu rozkladu.

- Tlaková nádoba, zařízení vybavené tlakovou nádobou nebo hasicí přístroj jsou v   PPCH uloženy v úchytech v poloze svislé nebo v poloze vodorovné. Při vodorovné poloze úchytu jsou uloženy příčně.

- Na vnitřní straně úložného prostoru je umístěn čitelný seznam požárního  příslušenství. U skříně s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru.

- PPCH je v zadní části vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy (technologie LED), které je spouštěno současně s výstražným světelným zařízením na tažném vozidle.

- Zvláštní výstražné zařízení nebo rozměrné požární příslušenství uložené nad nástavbou PPCH, o celkové výšce větší než 2000 mm, které převyšuje nástavbu o více než 200 mm, je opatřeno ochranným  prvkem proti zachycení větví, který neomezuje jeho užití a funkčnost.

- Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla na bocích účelové nástavby.

- Osvětlení jednotlivých skříní je zhotoveno z LED modulů umístěných alespoň na jedné straně v místě vodicí lišty roletky v celé výšce příslušné skříně. Tyto moduly musí dosahovat krytí IP67 a musí být snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásků nalepených přímo na sloupku skříně bez použití instalační lišty s krycím plexi.

- Veškerá elektrická energie určená k napájení PPCH je dodávána z tažného vozidla.

- Pro barevnou úpravu PPCH je použita červená barva RAL 3000. Zvýrazňující prvek tvoří bílý vodorovný pruh po obvodu karoserie, liniové značení reflexním pruhem v barvě bílé je umístěno na obou bočních stranách karosérie v horní části bílého vodorovného pruhu. Úplné obrysové značení reflexním pruhem v barvě červené je provedeno na zadní straně karoserie, horní vodorovné a svislá značení jsou umístěna v bezprostřední blízkosti kraje karoserie, spodní značení je umístěno nejméně 250 a nejvíce 1500 mm nad zemí.

- Vnitřní úložný prostor účelové nástavby je  proveden  v barvě světlého odstínu.

- PPCH je označen symbolem charakterizujícím jeho hlavní vybavení dle přílohy č. 1 vyhl. MV č. 53/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Velikost strany symbolu je 250 mm. Symbol je umístěn vpravo nahoře  na  přední a zadní straně karosérie.

- PPCH je označen textem umístěným na boku ve střední části  bílého  zvýrazňujícího pruhu.“. Nápis je proveden kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy, v černé barvě, výška písmen je 100-200 mm. Text nápisu je „PPCH-L1“

- Dodavatel dodá požární příslušenství pro upevnění do úložného prvku PPCH. Jednotlivé položky požárního příslušenství jsou v PPCH uloženy následujícím způsobem:

úložný prostor v pravé skříni

plastová přepravka 600x400x200 mm			8 ks

úložný prostor v zadní skříni

Uzavřená nádrž na vodu 1000 l                                         2 ks

- Materiál nádrže: vysokopevnostní textil oboustraně nánosovaný PVC, oděruvzdorný, nepropouštějící dekontaminovanou vodu.

- Tepelný rozsah použitelnosti: -30 až +60°C.

- Napouštěcí/vypouštěcí otvor osazen kulovým uzávěrem se spojkou DIN 25.

- Odvzdušňovací ventil.

- Hmotnost je nejvíce 20 kg.

Dekontaminační sprcha                                                      1 ks

- Nafukovací jednokomorová nosná konstrukce sprchové kabiny včetně záchytné vany s přetlakovým ochranným ventilem a rychlospojkou pro připojení tlakového vzduchu.

- Ve sprše jsou instalované rozvody s odpovídajícím počtem trysek a ruční sprcha pro nanášení dekontaminačního roztoku nebo vody, přívod vody nebo roztoku osazen spojkou DIN 25.

- V jedné stěně stanu je zabudované okno z transparentní fólie a manipulační rukavice na manžetu.

- Součástí sprchy je přídavný kartáč pro dekontaminaci.

- Vstup a výstup jsou barevně označeny nejlépe takto - zeleně „špinavý“ vstup, červeně „čistý“ výstup.

- Vnější rozměry v rozloženém stavu jsou nejvíce: 2200x2200x2800 mm (dxšxv)

- Vnější rozměry ve složeném stavu jsou nejvíce: 1000x800x600 mm

- Hmotnost je nejvíce 60 kg.

- Zadavatel dodá požární příslušenství pro upevnění do úložného prvku PPCH. Jednotlivé položky požárního příslušenství jsou v PPCH uloženy následujícím způsobem:

úložný prostor v pravé skříni:

- Nosítka					4 ks

- Plachta 6000x4000x0,5 mm		4 ks

- Dekontaminační činidlo 1 l		12 ks

- Ruční postřikovač 0,5 l			6 ks

- Postřikovač 5 l				2 ks

- Smetáček					4 ks

- Uzavíratelný sud 60 l			2 ks

- Sorpční rohože				200 ks

- Kompresor				1 ks

- Kanystr 5 l				1 ks

- Chemický sorbent				2 ks (2x 10 kg)

- Aktivní uhlí				1 balení (10 kg)

- Kbelík 20 l				4 ks

úložný prostor v levé skříni:

- Jednorázový oblek			500 ks

- Jednorázový protichemický oblek	20 ks

- Protichemický oblek v obalu 		10 ks

- Jednorázové prostěradlo			250 ks

- Deka                                                        10 ks

- Maska s filtrem				10 ks

- Náhradní filtr k masce			20 ks

- Pytel PVC 120 l				600 ks

- Pytel PVC 50 l				250 ks

- Náhradní láhev k DP 9l			10 ks

úložný prostor v zadní skříni:

- Plastová vana 1200x550x50 mm		2 ks

- Čerpadlo na dekont. kapalinu		2 ks

- Skládací vana s nafukovací konstrukcí 2500x2500x200 mm	2 ks

- Rohože do skládací nafukovací vany      8 ks

- Dekontaminační sprcha			1 ks

- PPCH je konstruován s prostorovou a hmotnostní rezervou nejméně 200 l / 100 kg.

- Součástí PPCH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem, včetně veškerého příslušenství pro výměnu kola.

- S ohledem na taktické nasazení PPCH je jeho výška v nezatíženém stavu nejvíce 2 200 mm, délka nejvíce 6 000 mm, celková hmotnost nejvíce  3 500 kg.

- PPCH je postaven na podvozku splňujícím tyto požadavky:

- výškově stavitelná oj

- brzděný nájezdovou brzdou,

- podvozek je dvounápravový,

- kola nejméně 13“.

- Podvozek a účelová nástavba jsou vyrobeny v roce 2014.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž 
do PPCH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.