Hasičský záchranný sbor

Pardubického kraje

Teplého 1526

Pardubice

Příloha číslo:

Výtisk číslo:

Počet listů:

# Technická specifikace investičního záměru

Pro akci: 	PS Pardubice – venkovní a vnitřní opravy budovy „B“

Investičním záměrem jsou stavební opravy venkovní dlážděné plochy s anglickými dvorky a šachtami, svislé hydroizolace, splaškové a dešťové kanalizace a vnitřních omítek stropu a stěn v suterénu na požární stanici Pardubice.

U stávající dlážděné plochy dochází k propadávání kamenných kostek a u vnitřních prostor k vlhnutí stěny. Stavební opravou se vyloučí nežádoucí poruchy na konstrukci zpevněné plochy a vlhnutí sklepní místnosti.

Jedná se o rozebrání části zpevněné plochy ze žulových kostek, odebrání podkladu a obnažení svislé stěny až na vodorovnou izolaci. Odstranění stávající hydroizolace s ochrannou obezdívkou a provedení nové s ochranou nopovou fólií včetně angl. dvorků a šachet, demontáž přípojky kanalizace, napojení dešťové vody na kanalizaci a nahradit je novým napojením z PVC trubek. Výkop řádně zasypat s obsypem trubek a se zhutněním a plochu zadláždit zpět žulovými kostkami.

Vnitřní omítky opravit otlučením a vyspravením s hladkou povrchovou úpravou a malbou.