# Příloha č. 1 k č.j. KRPZ-110611-5/ČJ-2013-1500VZ-CER

Specifikace produktů:

„Nákup sady nářadí – sada nářadí pro automechanika“

1. SERVISNÍ VOZÍK

- stabilní plechová konstrukce

- minimálně 7 šuplíků

- minimální šířka šuplíku: 550 mm

- minimální hloubka šuplíku: 400 mm

- 2 šuplíky mají mít výšku v rozmezí 120-220 mm

- zbylé šuplíky mají mít výšku v rozmezí 50-70 mm (tak aby se do nich vešly pěnové/plastové

pořadníky s nářadím níže popsaným)

- nosnost jednotlivé zásuvky minimálně 33 kg

- celkové zatížení minimálně 480 kg

- centrální zámek

2. SADA ŠROUBOVÁKŮ PRŮCHOZÍCH

- dřík: šestihranný průchozí s šestihranem pro zvýšení kroutícího momentu,

matné chromování

- hrot DIN 5264-A, ISO 2380

- šroubovák s průchozí 6hrannou čepelí: 0,6x3,5; 0,8x4,5; 1,2x7,0; 1,6x9,0; PH1; PH2

- šroubovák krátké provedení PH1; PH2

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

3. SADA ŠROUBOVÁKŮ TORX/D.

- dřík: kruhový, matné chromování

- hrot vnitřní torx

- TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40.

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

4. SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ - 17 DÍLŮ

- pohon: očková strana klíče

- norma DIN 3113B, ISO 3318

- materiál chrom-vanadiová ocel

- očka zahnutá 15°

- velikost klíčů:  6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

5. SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ - 8 DÍLNÁ

- norma DIN 3110, ISO 1085

- materiál chrom-vanadiová ocel

- velikost klíčů:  6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

6. SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ FLEXI - 6 DÍLNÁ

- pohon: očková strana klíče

- ráčnový převod 72 zubů, jemné ozubení

- max. kroutící moment dle DIN 899

- velikost klíčů: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

7. SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ - 12 DÍLNÁ

- 12ti hran

- norma DIN 838 ISO 3318

- materiál chrom-vanadiová ocel

- velikost klíčů: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28;

30x32

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

8. SORTIMENT BITŮ - 47 DÍLŮ

- obsah:	adaptér pro 3/8“ ráčnu

adaptér pro 1/2“ ráčnu

TX bity s otvorem: TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55

TX bity bez otvoru: TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55

bit vnitřní 6hr. velikosti: 5; 6; 7; 8; 10

bit XZN tisícihran: M 5; 6; 8; 10; 12

bit XZN tisícihran: M 6; 8; 10; 12

bit klínový tvar RI: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14

bit klínový tvar RI: 5; 6; 8; 10

bit: PH 2; PH 3

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

9. SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2  TX - 17 DÍLNÁ

- provedení chromové, leštěné

- vstup: ½‘‘

- pro vnitřní a vnější TX

- obsah:	vnitřní TX: TX 20; TX 25;TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 55; TX 60

vnější TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

10. SADA PILNÍKŮ A ŠKRABÁKŮ - 9 DÍLŮ

- škrabáky chrom-vanadiová ocel, kované

- pilníky DIN 7261

- obsah:	pilník plochý D x Š: 200 x 5 mm.

pilník kulatý D x Š: 200 x 8 mm.

pilník čtyřhranný D x Š: 200 x 8 mm.

pilník trojhranný D x Š: 200 x 14 mm.

pilník půlkulatý D x Š: 200 x 6,7 mm.

škrabák na těsnění D x Š: 150 x 25 mm.

škrabák plochý D x Š: 200 x 20 mm.

škrabák 3hr. dutý D x Š: 200 x 8 mm.

škrabák 3hr. lžícovitý D x Š: 200 x 8 mm.

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

11. SADA KLEŠTÍ - 4 DÍLNÁ

- kleště boční štípací: 160mm

- kleště půlkulaté s dlouhými čelistmi:210mm

- kleště kombinované: 180mm

- kleště siko: 250mm

- ergo rukojeť

- hlava: chromovaná speciální nástrojová ocel

- ISO 5746, 5749

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

12. SADA SEGER. KLEŠTÍ ROVNÉ - 4 DÍLNÁ

- pro otvor 12 - 25 mm rovné

- pro otvor 19 - 60 mm rovné

- pro hřídel 19 - 60 mm rovné

- pro hřídel 10 - 25 mm rovné

- rukojeti potaženy umělou hmotou

- velké stykové plochy, DIN 5256

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

13. SADA SEGER. KLEŠTÍ ZAHNUTÉ - 4 DÍLNÁ

- pro otvor 12 - 25 mm zahnuté

- pro otvor 19 - 60 mm zahnuté

- pro hřídel 10 - 25 mm zahnuté

- pro hřídel 19 - 60 mm zahnuté

- rukojeti potaženy umělou hmotou

- velké stykové plochy, DIN 5256

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

14. IMBUS SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHLOVÝCH ,

- velikosti 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

- dřík: šestihranný, matně chromovaný

- DIN 911

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

15. SADA TORX ŠROUBOVÁKU

- velikosti:T9; T10; T15; T20; T25; T30; T35; T40

- dřík: kulatý, světle poniklovaný

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

16. KLEŠTĚ VDE 200MM

- kleště půlkulaté s dlouhými zahnutými čelistmi

- štípací čelisti: ke střihání tvrdých a středně tvrdých drátů, indukčně tvrzeny.

- čelisti: půlkulaté, úchytná plocha ozubená.

- chrom-vanadiová ocel, kované

- DIN 5749

17. KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY 200MM

- hlava: chromovaná.

- kloub: vložený, s rozevírací pružinou.

- čelisti: vyhnuté

- chrom-vanadiová ocel, kované

- DIN 5254

18. Set nástrčných klíčů 1/4-1/2 SADA 1/2 + 1/4  6HR - 56 DÍLŮ

- ráčna 72 zubů, úhel natočení 5°, DIN 3122, ISO 3315

- nástrčné klíče chromované, leštěné, DIN 3124, ISO 2725

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

19. SADA DLOUH.NÁSTRČ.KLÍČŮ 1/2 - 11DÍLNÁ

- nástrčné klíče chromované, leštěné, DIN 3124, ISO 2725

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

20. SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ IMBUS 1/2

- obsah: velikosti: 4x60; 5x60; 6x60; 7x60; 8x60; 9x60; 10x60;  12x60; 14x60; 17x60; 19x60

- šestihran metrický, černě fosfátovaný

- chromované, DIN 7422

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

21. KLADIVO ZÁMEČNICKÉ DIN 1041 800G

22. KLADIVO ZÁMEČNICKÉ DIN 1041 1500G

23. SEKÁČ PLOCHÝ L 150 MM S 18MM

- chrom-vanadiová ocel, kalená na vzduchu

- DIN 6453

24. SEKÁČ NA KÁMEN L 300 MM S 24MM

- chrom-vanadiová ocel, kalená na vzduchu

- DIN 7254

25. SEKÁČ KŘÍŽOVÝ L 125 MM S 5 MM

- chrom-vanadiová ocel, kalená na vzduchu

- DIN 6451

26. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 24

- chrom-vanadiová ocel

27. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 18

- chrom-vanadiová ocel

28. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 19

- chrom-vanadiová ocel

29. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 21

- chrom-vanadiová ocel

30. NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 XZN M16X60, VRTANÝ

- výstup XZN, černě fosfátovaný, chromované

31. PRODLOUŽENÍ 1/2, min. 450 MM

- chrom-vanadiová ocel

32. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 36

- chrom-vanadiová ocel

33. UTAHOVÁK TLAKOVZDUŠNÝ

- uvolňovací toč. moment min. 800Nm

- provozní tlak 6 - 7 bar

- spotřeba vzduchu do 150 l/min

- váha max 2kg

- hlučnost max.: 95db

- válec s 6 lamelovým motorem

34. UTAHOVÁK TLAKOVZDUŠNÝ

- uvolňovací toč. moment min. 1000Nm

- provozní tlak 6 – 7bar

- spotřeba vzduchu do 150 l/min

- váha max 2kg

- hlučnost max.: 95db

# Příloha č. 2 k č.j. KRPZ-110611-5/ČJ-2013-1500VZ-CER

Specifikace produktů:

„Nákup sady nářadí – nářadí pro vybavení autodílny“

1. SERVISNÍ VOZÍK

- stabilní plechová konstrukce

- minimálně 7 šuplíků

- minimální šířka šuplíku: 550 mm

- minimální hloubka šuplíku: 390 mm

- 2 šuplíky mají mít výšku v rozmezí 120-220 mm

- zbylé šuplíky mají mít výšku min. 50 mm (tak aby se do nich vešly pěnové/plastové

pořadníky s nářadím níže popsaným)

- nosnost jednotlivé zásuvky min. 30 kg

- celkové zatížení min. 450 kg

- centrální zámek

2. SADA ŠROUBOVÁKŮ PRŮCHOZÍCH

- dřík: šestihranný průchozí s šestihranem pro zvýšení kroutícího momentu,

matné chromování

- hrot DIN 5264-A, ISO 2380

- šroubovák s průchozí 6hrannou čepelí: 0,6x3,5; 0,8x4,5; 1,2x7,0; 1,6x9,0; PH1; PH2

- šroubovák krátké provedení PH1; PH2

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

3. SADA ŠROUBOVÁKŮ TORX/D.

- dřík: kruhový, matné chromování

- hrot vnitřní torx

- TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

4. SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ - 17 DÍLŮ

- pohon: očková strana klíče

- norma DIN 3113B, ISO 3318

- materiál chrom-vanadiová ocel

- očka zahnutá 15°

- velikost klíčů:  6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

5. SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ - 8 DÍLNÁ

- norma DIN 3110, ISO 1085

- materiál chrom-vanadiová ocel

- velikost klíčů:  6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

6. SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ - 6 DÍLNÁ

- pohon: očková strana klíče

- ráčnový převod 72zubů, jemné ozubení

- max. kroutící moment dle DIN 899

- velikost klíčů: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

7. SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ - 12 DÍLNÁ

- 12ti hran

- norma DIN 838 ISO 3318

- materiál chrom-vanadiová ocel

- velikost klíčů: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28;

30x32

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

8. SORTIMENT BITŮ - 47 DÍLŮ

- obsah:	adaptér pro 3/8“ ráčnu

adaptér pro 1/2“ ráčnu

TX bity s otvorem: TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50;55

TX bity bez otvoru: TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55

bit vnitřní 6hr. velikosti: 5; 6; 7; 8; 10

bit XZN tisícihran: M 5; 6; 8; 10; 12

bit XZN tisícihran: M 6; 8; 10; 12

bit klínový tvar RI: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14

bit klínový tvar RI: 5; 6; 8; 10

bit: PH 2; PH 3

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

9. SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2  TX - 17 DÍLNÁ

- provedení chromové, leštěné

- vstup: ½‘‘

- pro vnitřní a vnější TX

- obsah:	vnitřní TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 55; TX 60

vnější TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

10. SADA PILNÍKŮ A ŠKRABÁKŮ - 9 DÍLŮ

- škrabáky chrom-vanadiová ocel, kované

- pilníky DIN 7261

- obsah:	pilník plochý D x Š: 200 x 5 mm

pilník kulatý D x Š: 200 x 8 mm

pilník čtyřhranný D x Š: 200 x 8 mm

pilník trojhranný D x Š: 200 x 14 mm

pilník půlkulatý D x Š: 200 x 6,7 mm

škrabák na těsnění D x Š: 150 x 25 mm

škrabák plochý D x Š: 200 x 20 mm

škrabák 3hr. dutý D x Š: 200 x 8 mm

škrabák 3hr. lžícovitý D x Š: 200 x 8 mm

-v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

11. SADA KLEŠTÍ - 4 DÍLNÁ

- kleště boční štípací: 160 mm

- kleště půlkulaté s dlouhými čelistmi: 210 mm

- kleště kombinované: 180 mm

- kleště siko: 250 mm

- ergo rukojeť

- hlava: chromovaná speciální nástrojová ocel

- ISO 5746, 5749

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

12. SADA SEGER. KLEŠTÍ ROVNÉ - 4 DÍLNÁ

- pro otvor 12 - 25 mm rovné

- pro otvor 19 - 60 mm rovné

- pro hřídel 19 - 60 mm rovné

- pro hřídel 10 - 25 mm rovné

- velké stykové plochy, DIN 5256

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

13. SADA SEGER. KLEŠTÍ ZAHNUTÉ - 4DÍLNÁ

- pro otvor 12 - 25 mm zahnuté

- pro otvor 19 - 60 mm zahnuté

- pro hřídel 10 - 25 mm zahnuté

- pro hřídel 19 - 60 mm zahnuté

- velké stykové plochy, DIN 5256

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

14. IMBUS SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHLOVÝCH

- velikosti 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

- dřík: šestihranný, matně chromovaný

- DIN 911

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

15. SADA TORX ŠROUBOVÁKU

- velikosti:T9; T10; T15; T20; T25; T30; T35; T40

- dřík: kulatý, světle poniklovaný

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

16. KLEŠTĚ VDE 200MM

- kleště půlkulaté s dlouhými zahnutými čelistmi

- štípací čelisti: ke střihání tvrdých a středně tvrdých drátů, indukčně tvrzeny.

- čelisti: půlkulaté, úchytná plocha ozubená.

- chrom-vanadiová ocel, kované

- DIN 5749

17. KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY 200MM

- hlava: chromovaná

- kloub: vložený, s rozevírací pružinou

- čelisti: vyhnuté

- chrom-vanadiová ocel, kované

- DIN 5254

18. SADA SEKÁČŮ A VYRAŽEČŮ

- minimálně 4 průbojníky 1; 2; 3; 4;

- důlčík

- vyražeč závlaček 2 až 8

- sekáč plochý

- sekáč křížový

19. SET NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4-1/2 SADA 1/2 + 1/4  6HR - 56 DÍLŮ

- ráčna 72 zubů, úhel natočení 5°, DIN 3122, ISO 3315

- nástrčné klíče chromované, leštěné, DIN 3124, ISO 2725

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

20. SADA DLOUH.NÁSTRČ.KLÍČŮ 1/2 - 11DÍLNÁ

- nástrčné klíče chromované, leštěné, DIN 3124, ISO 2725

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

21. SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ IMBUS 1/2

- obsah: velikosti: 4x60; 5x60; 6x60; 7x60; 8x60; 9x60; 10x60;  12x60; 14x60; 17x60; 19x60

- šestihran metrický, černě fosfátovaný

- chromované, DIN 7422

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

22. KLADIVO ZÁMEČNICKÉ DIN 1041 800G

23. KLADIVO ZÁMEČNICKÉ DIN 1041 1500G

24. SEKÁČ PLOCHÝ L 150 MM S 18MM

- chrom-vanadiová ocel, kalená na vzduchu

- DIN 6453

25. SEKÁČ NA KÁMEN L 300 MM S 24MM

- chrom-vanadiová ocel, kalená na vzduchu

- DIN 7254

26. SEKÁČ KŘÍŽOVÝ L 125 MM S 5 MM

- chrom-vanadiová ocel, kalená na vzduchu

- DIN 6451

27. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 24

- chrom-vanadiová ocel

28. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 18

- chrom-vanadiová ocel

29. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 19

- chrom-vanadiová ocel

30. NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR. SW 21

- chrom-vanadiová ocel

31. NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 XZN M16X60, VRTANÝ

- výstup XZN, černě fosfátovaný, chromované

32. MOMENTOVÝ KLÍČ 20 – 100 Nm 1/2”

- ráčnová hlava s jemným ozubením minimálně (72 zubů)

33. PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ KLÍN PRO PRÁCI S PALUBNÍMI DESKAMI A ČALOUNĚNÍM DVEŘÍ

- délka 150 – 250mm

- šířka 20 – 40mm

34. PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ KLÍN/MONTPÁKA PRO PRÁCI S PALUBNÍMI DESKAMI 
A ČALOUNĚNÍM DVĚŘÍ

- délka 250 – 350mm

- šířka 20 – 30mm

- výška do 10mm

35. RUČNÍ SVÍTILNA AKUMULÁTOROVÁ (LED DIODOVÁ)

- hlavní světlo minimálně 20 diod

- směrové světlo minimálně 5 diod

- baterie Li-ion, minimální kapacita 2000 mAh

36. PRODLOUŽENÍ PRO NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2, min. 450 MM

- chrom-vanadiová ocel

37. SERVISNÍ VOZÍK

- stabilní plechová konstrukce

- minimálně 7 šuplíků

- nosnost jednostlivých šuplíků minimálně: 30 kg

- celkové zatížení minimálně: 280 kg

- centrální zámek

- rozměry šuplíků musí být tak velké, aby se do nich vešly pořadníky (pěnová/plastová

vložka s nářadím popsaným níže) a zárověn, aby se do dílenského vozíku vešlo

vybavení níže popsané

38. TEST. ZAŘÍZENÍ ALTERNÁTORU, AUTOMOBILU

- tester na autobaterie, startéry, alternátory s tiskárnou

- testování baterií 6 – 12 V

- testování nabíjení 12 – 24 V

- pro typy baterií: - VRLA / GEL / AGM / SLA / Sli / CALCIUM

- ochrana proti přepólování

- bez nutnosti vyjmout baterii z vozu

- součást měřícího přístroje: vestavěná termotiskárna + minimálně 4 náhradní ruličky papíru

do této tiskárny

- vlastní zdroj energie (součást balení)

- uloženo v ochranném kufru

39. ODIZOLAČNÍ KLEŠTĚ SAMOSTAVITELNÉ

- kleště odizolovací 0,5 - 4,0 mm

- Kleště, které není nutné nastavovat na průřez

- Štípač  drátu  pro  silné  vodiče

- kalené odizolovávací nože

40. ZKOUŠEČKA POJISKOVÉHO PROUDU

- proudový terster pojistky STANDARD

41. ZKOUŠEČKA POJISKOVÉHO PROUDU

- proudový tester pojistky MINI

42. DIGITÁLNÍ MULTIMETER

- digitální multimetr

43. RUČNÍ SVÍTILNA

- odolný oleji, benzínu a UV záření

- certifikát na EN 60598-2-8 a EN 55015

- napájení 230V

44. ŽÁROVKOVÁ ZKOUŠEČKA EL. NAPĚTÍ 6-24 V

-délka kabelu minimálně 700 mm

45. LISOVACÍ KLEŠTĚ NAROLOVANÉ KONTAKTY

-pro průřez 0,14 – 1,5 mm2

46. SET KLEŠTÍ -  SADA KLEŠTÍ 4 DÍLNÁ

- kleště boční štípací: 160 mm

- kleště půlkulaté s dlouhými čelistmi: 210 mm

- kleště kombinované: 180 mm

- kleště siko: 250 mm

- ergo rukojeť

- hlava: chromovaná speciální nástrojová ocel

- ISO 5746, 5749

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

47. SMRŠTITELNÁ HADICE TENKOSTĚNNNÁ

- smrštitelnná bužírka

- smrštitelnost:  3,0 / 1,0

- vnitřní průměr 3 mm

- rozměry po úplnem smrštění:  vnitřní průměr - 1 mm

- tloušťka stěny: cca 1 mm

- metráž 50 m

- barva černá/šedá

48. SMRŠTITELNÁ HADICE TENKOSTĚNNNÁ

- smrštitelná bužírka

- smrštitelnost 6,0 / 2,0

- vnitřní průměr 6 mm

- rozměry po úplném smrštění: vnitřní průměr - 2 mm

- tloušťka stěny cca 1,2 mm

- metráž 50 m

- barva černá/šedá

49. PÁSKA NA KABELY ČERNÁ TEXTILŇÍ

- 25 m x 19 mm

- min. 10 ks

50. TĚSNÍCÍ PÁSKA SAMOVULKANIZAČNÍ

- vulkanizační páska 19 mm x 10 m

- min. 5 ks

51. SORTIMENT - KABELOVÉ VÁZACÍ PÁSKY

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

- sada obsahující minimálně 240 ks kabelových pásek

2,5 x 100 mm          min. 50 ks

3,6 x 140 mm          min. 50 ks

4,8 x 178 mm          min. 90 ks

4,8 x 290 mm          min. 25 ks

4,8 x 360 mm          min. 25 ks

52. SORTIMENT POJISTEK S PLOCHÝMI KOLÍKY

- sortiment : pojistky nožové MINI, STŘEDNÍ, MAXI

- minimálně 150 ks

- MINI: 5A; 7,5A; 10A; 15A; 20A; 25A; 30A; minimálně po 10 kusech odkaždé hodnoty

- STŘEDNÍ: 5A; 7,5A; 10A; 15A; 20A; 25A; 30A; minimálně po 10 kusech od každé hodnoty

- MAXI: 30A; 50A; minimálně po 5 kusech od každé hodnoty

- v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

53. SPOJOVACÍ ROZMAČKÁVACÍ KONEKTORY, TEPLEM SMRŠŤOVACÍ (SADA)

- pro spojování kabelů, konektorové zakončení kabelů

- konektor obsahuje kapsli lepidla pro utěsnění spoje proti vniku vlhkosti

- kabelová spojka:

- pro průřez kabelu:

0,5 – 1,5  100 ks

1,5 – 2,5   100 ks

4,0 – 6,0     25 ks

-očková spojka:

- pro průřez kabelu:

1,5 – 2,5 M5	25 ks

1,5 – 2,5 M6	25 ks

1,5 – 2,5 M8	25 ks

4,0 – 6,0 M6	25 ks

4,0 – 6,0 M8	25 ks

54. SET KABELOVÝCH SPOJEK NEIZOLOVANÝCH VW/AUDI

-v pořadníku (pěnová/plastová vložka do šuplíku dílenského vozíku)

-  minimálně 370 ks

0,5-1,5 mm2                                        min. 25 ks

1,5-2,5 mm2                                        min. 20 ks

2,8 x 0,8 mm/0,5 -1,5 mm2                 min. 25 ks

0,5-1,5 mm2                                        min. 25 ks

0,5-1,0 mm2                                        min. 25 ks

0,5-1,0 mm2                                        min. 25 ks

2,8 x 0,8 mm/0,5-1,5 mm2                  min. 25 ks

1,6 x 0,6 mm/0,5-1,5 mm2                  min. 25 ks

1,0-2,5 mm2                                        min. 25 ks

1,5-2,5 mm2                                        min. 25 ks

0,5-1,5 mm2                                        min. 25 ks

max. 2,7 mm                                       min. 25 ks

0,5-1,0 mm2                                        min. 25 ks

max. 4,5 mm                                       min. 25 ks

0,5-1,5 mm2                                        min. 25 ks