# Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – Technická specifikace

Motor:

- objem 1300 - 1400 cm3

- měrný výkon min. 60 kW

- zážehový, vodou chlazený, řadový čtyřválec, min. Euro 5

- kombinovaná spotřeba max. 6,5 L/100km

Převodovka:

- 5 - stupňová manuální

Barevné provedení:

- barva červená, odstín maximálně blízky odstínu corrida (užívaný automobilkou Škoda) z důvodu jednotného barevného provedení osobních automobilů konečného uživatele

- interiér tmavý/černý

- zvýrazňující pruh bílá signální 9003 – provedení dle vyhl.35/2007 ve znění vyhl.53/2010, umístění bílého pruhu bude upřesněno konzultací se zadavatelem

Rozměry a hmotnosti:

Veškeré váhové a rozměrové parametry jsou zadány s ohledem na potřeby zadavatele ve vztahu k možnostem garážových stání, dílenských technologií a zamýšlenému využití.

- max. délka 4215 mm

- max. šířka 1690 mm

- max. výška 1610 mm bez výstražné světelné rampy

- rozchod kol v rozmezí 1430 – 1530 mm

- rozvor náprav v rozmezí 2600 – 2650 mm

- vnější obrysový průměr zatáčení max. 10,5 m

- max. celková hmotnost vozidla max. 1670 kg

- 5 míst k sezení vč. místa řidiče

- využitelný objem zavazadlového prostoru min. 470 L při plně obsazeném vozidle a s plnohodnotným rezervním kolem

- objem palivové nádrže pro dojezd min. 850 km při kombinované spotřebě dle výrobce

Vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle platné legislativy. Vozidlo a veškeré příslušenství nebude v den dodání starší 12 měsíců. Vozidlo bude dodáno se všemi doklady, které jsou nutné pro registraci v ČR.

Další výbava:

- nárazníky + vnější zpětná zrcátka + vnější kliky lakované v barvě vozu

- boční ukazatele směru

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním (2 sklopné klíče)

- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- elektrické ovládaní oken vpředu

- klimatizace, vnitřní ventilace, kabinový (pylový) filtr

- rádio s CD přehrávačem a se 4 reproduktory

- tónovaná skla

- vyhřívané zadní sklo

- ochranné boční černé lišty dveří

- držák na parkovací lístky na čelním skle

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- systém zadních sedadel umožňující snadné posouvání, sklápění, polohování a vyjímání sedadel

- 2 přední výškově stavitelné opěrky hlavy

- 2 přední tříbodové výškově stavitelné bezpečnostní pásy

- 3 hlavové výškově stavitelné opěrky vzadu

- 3 zadní tříbodové bezpečnostní pásy

- airbag řidiče a spolujezdce (s přitahovači předních bezpečnostních pásů)

- boční airbagy vpředu a signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče

- tříramenný volant stavitelný ve dvou osách

- posilovač řízení

- B-sloupky v černém provedení

- kola z lehkých slitin s letními pneu

- sada zimních kol (ocelové disky se zimními pneu + ozdobné plastové kryty)

- ocelové plnohodnotné rezervní kolo se zvedákem a klíčem na kola

- přední projektorové halogenové světlomety s čirou optikou

- nastavení sklonu předních světlometů z místa řidiče

- přední mlhové světlomety s funkcí denního svícení

- zadní mlhové světlo

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- odkládací kapsy na zadní straně opěradel obou předních sedadel

- odkládací schránka u řidiče (vlevo pod volantem)

- odkládací uzavíratelná schránka v horní části přístrojové desky u spolujezdce

- odkládací uzavíratelná schránka ve spodní části přístrojové desky u spolujezdce

- odkládací schránky ve výplních předních dveří s držákem 1,5 L lahví

- 3. brzdové světlo

- ochrana chodců

- přerušení přívodu paliva při nárazu

- dvoutónová houkačka

- přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem

- tempomat

- otáčkoměr

- zvuková signalizace nevypnutých světel

- signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

- elektronický stabilizační program včetně: protiblokovací systém (ABS), regulace brzdného účinku motoru (MSR), protiprokluzový systém při rozjezdu (ASR)

- imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem

- přední stěrače AERO s cyklovačem a volbou frekvence

- vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

- přední sluneční clony, u řidiče s páskou, u spolujezdce se zrcátkem

- středová konzola se zásuvkou 12V a držáky nápojů a odkládací přihrádkou

- vnitřní osvětlení s kontakty na dveřích řidiče a spolujezdce

- střešní nosič "H-GUSy" v černé barvě

- osvětlení zavazadlového prostoru (1 lampička)

- zavazadlový prostor oddělen odkládacím platem s možností dvou poloh

- min. 4 ks upínacích ok v zavazadlovém prostoru

- mezipodlaha v zavazadlovém prostoru

- síť v zavazadlovém prostoru

- zabudované bezdrátové handsfree s hlasovým vytáčením

- zabudované zvukové výstražné zařízení s ovládací jednotkou

- zabudovaná a funkční výstražná světelná souprava s montážní sadou, ovládáním a přídavnými výstražnými světly (montáž na H-GUSy)

# Specifikace bezdrátového handsfree

Bezdrátové handsfree s funkcemi:

- bezdrátové připojení

- hlasové vytáčení

- spojení dvou telefonů zároveň (funkce multipoint)

- barevný LCD displej min. 2,4“, který bude možné vyjmout z vozu

- plná kompatibilita s funkcemi se zařízením PARROT  MKi 9200

- umístění ovládání a displeje bude upřesněno konzultací se zadavatelem

# Specifikace zvukového výstražného zařízení

# Zvukové výstražné zařízení vč. ovládací jednotky:

- počet 1ks

- napájení z palubní sítě 12 V

- skrytá montáž elektroniky

- zesilovač s minimálně dvěma tóny a mikrofonem - výkon minimálně 100W

- reproduktor 100W/ 8 ohmů s minimálními rozměry pro montáž do prostoru podvozku vozidla

- samostatný ovládací panel

- umístění ovládání jednotky bude upřesněno konzultací se zadavatelem

# Specifikace světelné výstražné rampy

# Zabudovaná a funkční výstražná světelná souprava:

- počet 1ks

- napájení z palubní sítě 12V

- provedení LED a nízkoprofilová

- šířka základní rampy: min. 1 000mm  - max. 1 100mm

- výška základní rampy: min. 55mm  - max. 65mm

- rampa musí být opatřena na bocích krytem v barvě modré a ve střední části čirým krytem

- rampa musí být opatřena držákem pro připevnění na vozidlo na podélné střešní nosiče (H-GUSy)

- zařízení musí umožňovat zapnutí a vypnutí jedním vypínačem, ovládajícím i doplňková světla

- doplňková světla musí mít umožněno samostatné vypínání (oranžová světla, modrá světla – přední a zadní, bílá světla – přímá a boční)

- umístění ovládání jednotky bude upřesněno konzultací se zadavatelem

# Osazení modrých bočních krytů

- modul diodový pod modrým krytem

- výška světla max. 60 mm

- napájení 12 V

# Osazení střední přední části

- modul diodový osazený v kombinaci přímé modré světlo (b), přímé bílé světlo (w), přímé modré světlo - 2 x (bb), přímé bílé světlo (w), přímé modré světlo (b)

- kryt této části v čirém provedení

- výška světla max. 60 mm

- napájení 12 V

# Osazení střední přední části

- modul diodový osazený oranžovými LEDkami umožňující směrování dopravy, a to vlevo nebo vpravo

- kryt této části v čirém provedení

- výška světla max. 60 mm

- napájení 12 V

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele (tj. návrh smlouvy).

# KUPNÍ   SMLOUVA  -   VZOR

I. Smluvní strany

## Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:                     , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl..... (je-li zapsána)

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:                , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl..... (je-li zapsána)

(dále jen „prodávající“)

II.  Základní ustanovení

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu osobního automobilu 
dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).

- Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne ......., která byla na základě zadávacího řízení č. 108/2013/VZMR vybrána jako nejvhodnější.

IV. Kupní cena

- Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

- Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH ... % |  |
| cena včetně DPH |  |

- Podrobná kalkulace celkové kupní ceny včetně uvedení cen jednotlivých položek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle bodu VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd.

- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši ..... %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 13.12.2013.

- Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluvenou dobou plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo zadavatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

- Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.

- Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

- Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

  - dodané značky, typu, druhu,

  - dodaného množství,

  - zjevných jakostních vlastností,

  - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

  - dodaných dokladů.

- V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.

- Smluvní strany se dohodly na záruční době………min. 24 měsíců

- Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.

- Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to

  - formou písemného oznámení o vadě nebo

  - telefonicky na tel. č……………….. nebo

  - faxem na č………………………… nebo

  - e-mailem na ………………………

- Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

- Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).

- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:

- označení smlouvy a datum jejího uzavření

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno

- kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.

- Faktura bude prodávajícím vystavena po předání a převzetí zboží podle této smlouvy a doručena kupujícímu nejpozději do 13.12.2013, přičemž její součástí bude potvrzený dodací list. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy.

- Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

- Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X.  Sankční ujednání

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

- Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 – technická specifikace a č. 2 – cenová kalkulace.

V Ostravě dne……………                                                    V……………dne………….

……………………………………                                   ………………………………….

za kupujícího                                                                 za prodávajícího

plk. Ing. Zdeněk Nytra

krajský ředitel

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané ………….. čestně prohlašuji, že dodavatel ……….………, IČ: …..………….. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V ………………… dne …………………..

………..…………………………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče