Příloha č. 1 k č.j. PPR-10452-26/ČJ-2013-990656

Obecná technická specifikace

mobilního terčového systému

  - 8 ks Velký terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

| Požadováno | Nabízená hodnota uchazečem |
| --- | --- |
| Zvedák musí zvednout dva terče současně |  |
| Automatické sklopení po zásahu |  |
| Postavení a sklopení na povel z řídící jednotky |  |
| Ukazatel stavu baterie |  |
| Odpálení imitačních prostředků, dýmovnic apod. |  |
| Osvětlení terče pro střelbu v noci |  |
| Imitace střelby protivníka |  |
| Nabíjení baterií bez nutnosti vyjmutí ze zvedáku |  |
| Dosah rádiového řízení min. 3000 m |  |
| Rozsah provozní teploty od – 15 do + 40 stupňů C |  |
| Nastavení doby postavení / sklopení od 1 s do 3 s |  |
| Délka výdrže baterie ve zvedáku (počet cyklů zvednutí musí být minimálně 200 x / jedno nabití) |  |
| Baterie musí být 12 V, bezúdržbová |  |
| Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídící jednotku |  |
| Mobilní ovládací jednotka |  |
| Hmotnost zvedáku do 45 kg |  |
| Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídavný štít) |  |
| Řízení zvedáku pomocí rádiového přenosu i kabelem |  |
| Madla pro přenos zvedáku na obou stranách |  |
| Anténa pro příjem signálu z boku nebo na zadní části zvedáku |  |
| Přenos informací o zásahu do řídící jednotky |  |
| Možnost naprogramování dalších funkcí |  |
| Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (déšť, sníh, bláto) |  |
| Součástí nákupu - 50 ks náhradních terčů |  |
| Základní uživatelský manuál v českém jazyce |  |

  - 8 ks Malý terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

| Požadováno | Nabízená hodnota uchazečem |
| --- | --- |
| Postavení a sklopení na povel z řídící jednotky |  |
| Musí umožňovat i vyklápění terče do strany |  |
| Automatické sklopení po zásahu |  |
| Ukazatel stavu baterie |  |
| Osvětlení terče pro střelbu v noci |  |
| Imitace střelby protivníka |  |
| Nabíjení baterií bez nutnosti vyjmutí ze zvedáku |  |
| Dosah rádiového řízení min. 3000 m |  |
| Rozsah provozní teploty od – 15 do + 40 stupňů C |  |
| Nastavitelnost doby postavení / sklopení terče od 1 do 3 s (nebo minimálně 1 s) |  |
| Délka výdrže baterie ve zvedáku (počet cyklů zvednutí musí být minimálně 200 x/ jedno nabití) |  |
| Baterie musí být 12 V a bezúdržbová |  |
| Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídící jednotku |  |
| Mobilní ovládací jednotka |  |
| Hmotnost zvedáku maximálně 20 kg |  |
| Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídavný štít) |  |
| Řízení zvedáku pomocí rádiového přenosu i kabelem |  |
| Zvedák opatřen madlem pro přenos |  |
| Možnost naprogramování dalších funkcí |  |
| Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (sníh, déšť, bláto) |  |
| Součástí musí být řídící jednotky – mobilní i fixní |  |
| Součástí nákupu - 50 ks náhradních terčů |  |
| Součástí nákupu - kabelové vedení pro ovládání 200 m (+- 10%) |  |
| Základní uživatelský manuál v českém jazyce |  |

  - 2ks Terčový vozík s elektrickým pohonem musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

| Požadováno | Nabízená hodnota uchazečem |
| --- | --- |
| Pojezd po kolejích, které jsou demontovatelné a přenosné |  |
| Koleje rovné 20 m (+- 10 %) |  |
| Koleje – rádius 20 m (+- 10 %) |  |
| Ovladatelnost řídící jednotkou |  |
| Ukazatel stavu baterie |  |
| Na konci kolejí automatické zastavení |  |
| Obousměrný pohyb terčového vozíku |  |
| Dobíjení bez nutnosti vyjmutí baterie |  |
| Provozní teplota od – 15 do + 40 stupňů C |  |
| Minimální rychlost vozíku musí být 5 - 10 km / hod s možností řízení rychlosti |  |
| Musí umožňovat otáčení terče kolem osy o 180 0 oběma směry |  |
| Dosah rádiového řízení minimálně 3000 m |  |
| Minimální provoz na 1 nabití musí být 45 minut |  |
| Baterie musí být 12 V a bezúdržbová |  |
| Dobíjecí zařízení pro terčový vozík i řídící jednotku |  |
| Řídící jednotka mobilní |  |
| Součástí nákupu - 10 náhradních terčů |  |
| Základní uživatelský manuál v českém jazyce |  |

  - Sada 8 ks přenosných, elektronicky ovládaných kovových terčů musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

| Požadováno | Nabízená hodnota uchazečem |
| --- | --- |
| Ovladatelnost řídící jednotkou |  |
| Funkce zvednutí/sklopení |  |
| Terče kovové siluety lidské postavy výška 55 cm x šířka 25 cm (+- 10%) |  |
| Musí umožňovat střelbu z ráže 9 mm až 338 Lapua (tvrdost materiálu minimálně 500 Brinellů) |  |
| Rozsah provozní teploty od – 5 do + 40 stupňů C |  |
| Dosah rádiového řízení minimálně 1000 m (+- 20 %) |  |
| Řídící jednotka mobilní |  |
| Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídavný štít) |  |
| Hmotnost zvedáku do 45 kg |  |
| Zvedák opatřen madlem pro přenos |  |
| Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídící jednotku |  |
| Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (sníh, déšť, bláto) |  |
| Základní uživatelský manuál v českém jazyce |  |

  - 5 ks Statický kovový terč musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

    - Velikost desky v 60 x š 40 cm (+- 10%)

    - Výška stojanu i s deskou 175 cm (+- 10%)

    - Minimální použití do ráže 7,62mm NATO

    - Oddělení stojanu od desky z důvodu mobility

    - Povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů

60 cm

40 cm

180 cm

  - 10 ks padací terč /classic  popper/ + 10 ks padací terč /classic popper mini/ musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

    - nastavitelnost úhlu sklonu

    - možnost výměny desky a jejího otočení

    - stabilní stojan

    - povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů

    - Výška classic popperu 85 cm (+- 5 %), průměr gongu 30 cm (+- 5%)

    - Výška classic popperu mini 56 cm (+- 5%), průměr gongu 20 cm (+- 5%)

30 cm

85 cm

15 cm

20 cm

56 cm

10 cm

  - 5 ks Reverzní padací terče /poppery/

    - Po zásahu samovolné vrácení do vzpřímené polohy (kyvadlo)

    - Výška padacího terče /popperu/ 56 cm (+-10 %), průměr gongu 20 cm (+- 10 %)

    - Povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů

20 cm

56 cm

10 cm

  - 1 x Stojan se sklopnými  kovovými terči musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

    - Vyměnitelné siluety (gongy)

    - Minimální tvrdost povrchu 500 brinellů

    - Minimálně pět siluet v řadě

    - Součástí nákupu - 10 ks náhradních gongů

    - Průměr gongů 20 cm (+-  10 %)

    - Výška 120 cm (+- 15%)

    - Šířka 200 cm (+- 15%)

20 cm

  - 8 ks statický siluetový terč s otočnými zásahovými zónami musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

    - Vitální zóny s výklopnými deskami

    - Velikost desky v 60 x š 40 cm

    - Výška stojanu i s deskou 175 cm (+- 10 %)

    - Minimální tvrdost materiálu 500 brinellů

    - Stabilní stojan

40 cm

20cm

60 cm

175 cm

  - 4 ks statický siluetový terč s otočnou zásahovou plochou (hlava pachatele) musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

    - Imitace pachatele za rukojmím

    - Tvrdost povrchu minimálně 50 brinellů

    - Velikost desky v 60 x š 40 cm

    - Výška stojanu i s deskou 175 cm (+- 10 %)

    - Průměr gongu imitující hlavu pachatele minimálně 10 cm

    - Stabilní stojan

40 cm

10 cm

60 cm

175 cm