Příloha č. 1 k č.j.: HSPM-124-2/2015 ÚIZS

Technické podmínky pro nákup 200 ks lahvových ventilů s omezovačem průtoku (tzv. Excess Flow)

1 Předmět a určení technických podmínek

Předmětem technických podmínek jsou ventily tlakových lahví (dále jen „TL“), které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch).

2 Právní a technické předpisy (v platném znění)

a) nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,

b) vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,

c) ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,

d) ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu.

3 Technické požadavky lahvové ventily

3.1  Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 2 splňují ventily TL technické požadavky uvedené v bodech 3.2 až 3.5.

3.2  K bodu 17 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 69/2014 (dále jen „vyhláška“) se dále požaduje, aby byly ventily

- kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137,

- v provedení v ose TL,

- s připojovacím závitem mezi TL a lahvovým ventilem pro

a. kompozitní TL v provedení M 18 x 1,5, podle ČSN EN 144-1,

b. ocelové TL v provedení M18x1,5 a E17 podle ČSN EN 144-1,

3.3  K bodu 18 přílohy č. 3 k vyhlášce se požaduje, aby bezpečnostní prvek (omezovač průtoku) byl součástí ventilu.

3.4  Součástí ventilu je těsnící „O“ kroužek mezi ventilem a TL.

3.5 K bodu 8 přílohy č. 3 k vyhlášce se dále požaduje, aby ruční (ovládací) kolečko ventilu

- bylo vyrobeno z materiálu tlumícího vnější rázy do ventilu (např. pryž),

- umožňovalo snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani nebo prstech, a to i v zásahových rukavicích,

- bylo tvaru, který zabraňuje jeho odvalování po podložce, vedoucímu k nechtěnému otevření či uzavření ventilu,

- bylo šedé barvy.

4 Další požadavky

4.1  Pro posouzení splnění technických podmínek musí být součástí nabídky vzorek nabízeného ventilu.

4.2  Součástí dodávky musí být:

- prohlášení, že ventil není starší než jeden rok,

- kopie certifikátu ES přezkoušení typu a ES prohlášení o shodě pro sestavu TL a ventilu dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb.